Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA

DE STAT

Decizia etapei de încadrare

Nr. 291 din 16.12.2019

Revizuită în data de 21.05.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.N.G.N. ROMGAZ SA – SUCURSALA MEDIAȘ din Mediaș, str. Gării, nr.5, județul Sibiu, înregistrată la APM Suceava cu nr. 10469 din 12.08.2019, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Suceava decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 06.09.2019, că proiectul “Instalații tehnologice de suprafață la sondele 907 și 911 Frasin, inclusiv alimentare cu energie electrică”, propus a fi amplasat în județul Suceava, oraș Frasin, localitatea Bucșoaia.

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

–  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Motivul revizuirii – modificarea suprafeței inițiale pe care este amplasat proiectul de la 8769 mp la 8616 mp din motive administrative.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect - Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. i) instalaţii de conducte pentru gaz şi petrol şi conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b)	prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce priveşte:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect - Proiectul propus constă în:

-	Realizarea a 3 (trei) conducte de aducţiune de la sondele 905, 907 şi 911 Frasin la Instalaţia de colectare, separare şi depozitare a lichidelor, şi anume:

•	Conducta de aducţiune a sondei 905 Frasin, din oţel L 245 N conform SR EN ISO 3183-2013, cu diametrul Ø 76,1 mm (2 ½ ”), grosimea de perete de 8,8 mm şi lungimea de aproximativ 50 m;

•	Conducta de aducţiune a sondei 907 Frasin, din L 245 N conform SR EN ISO 3183-2013, cu diametrul Ø 76,1 mm (2 ½ ”), grosimea de perete de 8,8 mm şi lungimea de aproximativ 127 m;

o	Conducta de aducţiune a viitoarei sonde 911 Frasin, din L 245 N conform SR EN ISO 3183-2013, cu diametrul Ø 76,1 mm (2 ½ ”), grosimea de perete de 8,8 mm şi lungimea de aproximativ 72 m.

-	Realizare Instalaţii de colectare, separare şi depozitare a lichidelor

Instalaţiile tehnologice de suprafaţă implică următoarele lucrări:

-	lucrări de amenajare incintă: nivelare, drumuri acces interior, alei pietonale, racorduri la drum acces exterior, împrejmuire;

-	lucrări de construcţii: fundaţii utilaje, platforme betonate pentru utilaje, platforme dalate pentru containere; cuva retenţie rezervoare; copertină rampa auto, stâlpi şi suporţi din beton pentru susţinere conducte tehnologice; cămine canalizare; cămin puţ apă;

-	lucrări de montaj conducte tehnologice;

-	lucrări de montaj utilaje: încălzitoare, separatoare trifazice de etalonare, vas stabilizare condensat, separator coş, vas colectare scurgeri, schimbător de căldură, pompe, skid injecţie dezemulsionant, habă apă spălare, coş gaze, faclă închisă;

-	lucrări reţele de canalizare industrială, pluvială şi menajeră;

-	lucrări de echipare puţ apă forat;

-	lucrări de automatizare;

-	lucrări de alimentare cu energie electrică, iluminat interior şi exterior, legare la pământ şi parastraznet;

-	lucrări de protecţie catodică şi anticorozivă;

-	lucrări de protecţie împotriva incendiilor:  reţea hidranţi, montaj rezervor apă incendiu TK-103, montaj grup pompare apa incendiu, sistem detecţie foc şi gaze, dotări cu echipamente pentru apărarea împotriva incediilor.

-	Realizare Colector de transport gaze din oţel L245 cu diametrul  219,1 mm (8") x 12.5 mm de la noile instalaţii tehnologice până la punctul de cuplare cu conducta  8” către Staţia de uscare gaze Frasin, în lungime de 386 m;

-	Realizare conducta de deversare apă pluviala în râul Moldova, din PVC KG, DN 200, în lungime de aproximativ 361 m.

Instalaţiile tehnologice de suprafaţă prevăzute presupun următoarele activităţi:

-	colectarea producţiei de gaze naturale de la sondele 905, 907 şi 911 Frasin. Sonda 905 este deja forată şi au fost efectuate probele de producţie. Sondele 907 şi 911 sunt în curs de forare;

-	separarea lichidului antrenat de gaze (condensat şi apa); depozitarea şi încărcarea condensatului în cisterne auto;

-	transportul gazelor către staţia de uscare gaze Frasin şi apoi în Sistemul Naţional de Transport.

Datele de proces pentru instalaţiile tehnologice prevăzute sunt:

•	Număr sonde intrare grup – 3 sonde (905, 907, 911 Frasin);

•	Debit gaze pe sondă: 130 000 Sm3/zi;

•	Debit condensat pe sondă: 25 m3/zi;

•	Debit apă liberă pe sondă: 0.5 m3/zi;

•	Presiune statică: 335 barg;

•	Presiune dinamică: 300 barg;

•	Temperatura gaze la sondă: 30°C.

Descrierea instalaţiei şi a fluxului tehnologic

- CONDUCTE ADUCŢIUNE - Conductele de aducţiune ale sondelor 905, 907 şi 911 Frasin vor fi executate din ţeavă de oţel fără sudură L 245 N conform SR EN ISO 3183-2013, cu diametrul Ø 76.1 mm (2 ½ ”), grosimea de perete de 8,8 mm, cu următoarele lungimi:

•	aproximativ 50 m - conducta de aducţiune a sondei 905 Frasin;

•	aproximativ 127 m - conducta de aducţiune a sondei 907 Frasin;

•	aproximativ 72 m - conducta de aducţiune a viitoarei sonde 911 Frasin.

Zona de amplasare a celor 3 conducte este comună cu Instalaţia tehnologică şi nu intersectează nici un obstacol pe traseul dintre sonda şi încălzitoare.

- INSTALAŢIA DE COLECTARE - SEPARARE ŞI DEPOZITARE LICHIDE - Instalaţia ehnologică care va asigura colectarea şi separarea gazelor de la sondele 905, 907 şi 911 Frasin va avea în componenţă următoarele obiective:

1. Platformă încălzitoare gaze sondă, HU-101/102/103,  2 ½” x PN 350 bar;

2. Platforma tehnologică, pe care sunt amplasate echipamentele care asigură procesul de colectare - separare gaze şi stabilizare condensat: separatoarele de etalonare, schimbătorul de căldură coaxial, vas de stabilizare condensat, 	pompe vehiculare condensat, 	skid injectie dezemulsionant;

3. Cuva retenţie rezervoare stocare condensat ;

4. Platformă pompe încărcare condensat;

5. Rampă încarcare condensat în cisterne auto;

6. Vas colectare scurgeri echipat cu pompă de scurgeri;

7. Habă apă spălare(16 m3);

8. Container personal cu birou, vestiar şi baie;

9. Container aer instrumental;

10. Container Distribuitor electric + AMC;

11. Separator coş gaze (KO Drum) V-105;

12. Coş gaze CG-101, DN 600/323.9/114.3, H=15.2 m; autoportant;

13. Faclă închisă FL-101;

14. Puţ de apă;

15. Rezervor apa incendiu - 100 m3;

16. Container grup pompare apă incendiu;

17. Bazin apă menajeră 10 m3;

18. Grup electrogen;

19. Staţie radio fixă;

20. Instalaţii forţă, legare la pământ , iluminat interior/exterior;

21. Paratrăznet;

22. Drum acces interior şi alei pietonale,racorduri la drumul acces exterior;

23. Împrejmuire prevazută cu 2 porţi auto şi 3 porţi pietonale;

24. Reţele de canalizare: industrială; pluvială; menajeră;

25. Reţea hidranţi.

26. Sistem Detecţie Foc şi Gaze;

27. Separator de hidrocarburi pentru apa pluvială care va fi deversată în emisar.

Descrierea fluxului tehnologic

Gazele extrase prin cele 3 sonde: 105, 107 şi 111 Frasin intră în cele trei încălzitoare 2 ½” x PN 350 bar şi sunt dirijate apoi către separatoarele de etalonare trifazice unde se separă:

•	Gazele, care sunt transportate prin colectorul cu diametrul de 8 " către staţia de uscare Frasin;

•	Condensatul, care va fi preîncălzit în schimbătorul de căldură, intră în vasul de stabilizare, de unde este pompat în rezervoarele de stocare TK-101A/B/C/D şi încărcat în cisternele auto;

•	Apa de zăcământ, care împreună cu scurgerile provenite de la utilajele tehnologice (separatoare, schimbător, pompe, vas stabilizare, rezervoare de condensat) este dirijată către Vasul de colectare scurgeri, cu capacitatea de 30 m3, prevăzut cu pereţi dublii şi montat îngropat, care va fi vidanjat la o sondă în vederea injecţiei în strat.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă - realizarea proiectului propus nu necesită racordări la reţelele utilitare din zonă. Pe perioada de execuţie constructorul va avea în dotare, grupuri electrogene.

Pe perioada de funcţionare apa va fi asigurată din sursă proprie, s-a propus execuţia unui puţ forat, cu adâncimea de aproximativ 17 m, care va fi definitivată după execuţia forajului.

Energia electrică, necesară pentru exploatarea instalaţiilor de colectare şi separare a gazelor, se va asigura printr-un racord LES 0,4 KV în lungime de cca. 16 m, de la postul de transformare aerian, aflat în proprietate S.N.G.N. Romgaz S.A., la noul tablou de distribuţie montat în incinta instalaţiei. Transformatorul existent 20/0.4 kV-100 KVA se va înlocui cu unul nou, superior, adaptat pentru noii consumatori.

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: se cumulează cu sonda 905 aflată în exploatare.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

•	nisip pentru pozare conducte cu rol de fixare, protecţie şi distribuire uniformă a sarcinei mecanice, amplasare platforme instalaţii şi alei dalate: aproximativ 500 m3;

•	pietriş (balast) pentru alei şi drumuri interioare: 620 m3;

•	apă pentru probele de presiune conducte: 23 m3;

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor fi asigurate de constructor, din surse contorizate.

Pe perioada de funcţionare resurse naturale sunt reprezentate de apa pentru consum tehnologic, menajer şi pentru apărarea împotriva incendiilor. Pentru asigurarea apei se va executa un puţ forat cu debitul de 1l/s.

d) producţia de deşeuri:

Deşeurile rezultate pe perioada de organizare de şantier - În cadrul organizării de şantier se generează deşeuri de ambalaje din activităţile desfăşurate de personalul de execuţie al lucrărilor:

- ambalaje de hârtie şi carton cod 15 01 01; 20 0101;

- ambalaje din materiale plastice, cod 15 01 02; 20 01 39.

Aceste deşeuri vor fi colectate selectiv şi evacuate prin grija firmei constructoare şi evacuate împreună cu deşeurile menajere rezultate de la personal, pe bază de contract.

Se estimează o cantitate de deşeuri menajere de 0,5 kg / zi / persoană.

Deşeurile rezultate pe perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii – montaj

| Sursele generatoare de deşeuri | (Codul European al Deseurilor) HG nr. 856/2002 | Categoria deseurilor (periculoase, nepericuloase) | Cantitate | Valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri metalice (resturi conducte, resturi metalice de la sudură, electrozi) | 17 04 07 | nepericulos | 850 kg | valorificare |
| Resturi conducte din PVC de la execuţia conductei de deversare ape pluviale epurate în râul Moldova | 17 02 03 | nepericulos | 50 kg | eliminare |
| Deşeuri din beton de turnare fundaţii | 17.01.01 | nepericulos | 3 m3 | eliminare |
| Deşeuri din lemn din cofraje | 17 02 01 | nepericulos | 200 kg | Valorificare/eliminare |

Cantităţile de deşeuri sunt orientative. Pe perioada de execuţie se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002.

Deşeurile din construcţii şi demolări rezultate vor fi colectate selectiv în pubele / containere inscripţionate corespunzător, localizate în spaţii special amenajate (betonate şi acoperite) şi predate spre eliminare sau valorificare, pe bază de contract, unei firme de profil.

e) poluarea şi alte efecte nocive: Amplasamentul sondelor este situat la distanta fata de receptorii protejati -locuinte, nefiind o sursa de poluare fonica. Lucrarile de probe de productie au impact nesemnificativ asupra calitatii atmosferei in zona de lucru.

f)riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoştinţelor ştiinţifice: pe perioada execuţiei şi funcţionării obiectivului este redus, alimentarea utilajelor cu carburanţi se face numai la staţiile de distribuţie carburanţi autorizate;

Prin montarea la gura puțului a sistemelor de etanșare și a instalațiilor de prevenire a erupțiilor se asigură sonda împotriva eventualelor accidente.

g) riscurile pentru sănătatea umană:

Pentru limitarea preventivă a zgomotului, vibraţiilor şi a emisiilor  poluante din gaze de eşapament produse de autovehiculele grele, sunt luate următoarele măsuri:

- folosirea cu precădere a drumurilor care ocolesc localităţile;

- reducerea vitezei de deplasare şi menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport;

- limitarea emisiilor  din gazele de eşapament prin verificări tehnice periodice ale autovehicuelelor;

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor – Lucrările se vor desfăşura pe teren având categoriile de folosinţă: silvic (fără defrişare), curţi -construcţii şi păşune situat în extravilanul localităţii Bucşoaia, oraş Frasin, judeţul Suceava. Folosinţele planificate ale terenului - 	Suprafaţa totală de teren afectată de lucrări este de 8616 m2. La finalul lucrărilor de montaj-construcţii, terenurile aferente incintei încălzitoarelor şi incintei grupului vor fi ocupate de construcţiile proppriu-zise, iar terenul ocupat temporar pentru montajul conductelor va fi redat la categoriile de folosinţă avute initial

| Obiectiv | Coordonate |
| --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| Conducta de aducţiune a sondei 905 Frasin | 672417.803 | 561849.170 |
|  | 672367.039 | 561834.625 |
| Conducta de aducţiune a sondei 907 Frasin | 672366.440 | 561950.450 |
|  | 672367.039 | 561837.615 |
| Conducta de aducţiune a sondei 911 Frasin | 672394.768 | 561785.841 |
|  | 672367.039 | 561831.605 |
| Incintă încălzitoare | 672372.217 | 561828.899 |
|  | 672372.217 | 561845.899 |
|  | 672360.217 | 561845.899 |
|  | 672360.217 | 561828.899 |
| Incintă grup | 672424.368 | 561876.532 |
|  | 672389.437 | 561989.366 |
|  | 672376.371 | 561984.398 |
|  | 672394.503 | 561934.842 |
|  | 672347.287 | 561913.556 |
|  | 672356.835 | 561888.212 |
|  | 672382.944 | 561899.256 |
|  | 672395.727 | 561865.642 |
| Conducta colector gaze către staţia de uscare gaze Frasin | 672410.948 | 561910.431 |
|  | 672428.183 | 562262.481 |
| Conducta deversare ape pluviale epurate | 672391.802 | 561917.462 |
|  | 672419.470 | 562258.199 |

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor natural e (inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea) din zonă şi din subteranul acesteia: nici unul din criteriile enumerate nu vor fi afectate de implementarea proiectului propus.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

ii) zonele costiere şi mediul marin – nu este cazul;

iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

iv) rezervaţii şi parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate de dreptul naţional; zone NATURA 2000 desemnate în conformitate cu Directiva 92/43/CEE şi Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

viii) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a). importanţa şi extinderea spaţială a impactului (zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată) – lucrările nu vor avea un impact negativ asupra factorilor de mediu şi nu vor crea un disconfort pentru populaţie pe perioada execuţiei lucrărilor;

b). natura impactului - va fi cauzat de lucrările de terasamente şi construcţii, cu un impact redus asupra mediului,

c).  natura transfrontieră a impactului -  lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;

d). intensitatea şi complexitatea impactului - impactul va fi redus, atât pe perioada execuţiei proiectului, cât şi în perioada de funcţionare.

e). probabilitatea impactului – impact redus, pe perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare a obiectivului;

f). debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impact redus, pe perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu reversibilitate certă;

g).cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu este cazul.

h). posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin utilizarea de tehnologii curate, cu impact cât mai redus asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele – autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor Administrația Națională APELE ROMÂNE – Administrația Bazinală de Ape a emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 303 din 05.12.2019.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în certificatul de urbanism nr. 19/06.06.2018 emis de Primăria Com. Pîrteștii de Jos.

- conform art. 43, pct. 3 din LEGEA nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului -  La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz.;

- se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele de lucru, modul de depozitare a materialelor  şi a rutelor alese pentru transport.

- se vor amenaja locuri de stocare în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană a deşeurilor ce vor rezulta din executarea lucrărilor şi se va asigura gestionarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile  Legii nr. 211/2011. Deşeurile reciclabile colectate pe categorii, conform prevederilor legale, se vor valorifica către firme specializate în colectare/reciclare. Deşeurile menajere se vor colecta şi preda la operatorii locali de salubritate autorizaţi.

- nivelul de zgomot generat de desfăşurarea lucrărilor se va încadra în prevederile SR 10009/2017- acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- la finalizarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale  şi se va reface cadrul natural afectat de execuţia lucrărilor; toate suprafeţele de teren afectate vor fi refăcute şi redate la folosinţa iniţială;

- sondele vor fi dotate cu instalație completa de prevenire a eruptiilor, corespunzatoare categoriei sondei si evaluarii presiunii de zacamant, potrivit Regulamentului de Prevenire a Erupțiilor.

- se vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice pe toată perioada desfăşurării lucrărilor pentru a nu afecta factorii de mediu, sănătatea şi confortul populaţiei din zona respectivă;

- se vor obţine toate avizele prevăzute în certificatul de urbanism;

- La finalizarea investiţiei titularul are obligaţia de a solicita emiterea autorizaţiei de mediu;

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- se va avea în vedere execuţia rapidă a lucrărilor şi încadrarea în termenul de realizare a investiţiei,

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri autorizate;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Maria Mădălina NISTOR

| Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii, Adina HOBJILĂ | Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu, Anca IONCE |
| --- | --- |
| Întocmit, Cons. Ștefan SĂNDULACHE |  |