Anexa nr. 1

PLANUL DE MANAGEMENT AL

SITULUI NATURA 2000 ROSCI0365 RÂUL MOLDOVA ÎNTRE PĂLTINOASA ȘI RUȘI

CUPRINS

1. Introducere	4

1.1. Scurtă descriere a Planului de management	4

1.2. Scurtă descriere a ariei naturale protejate	4

1.3. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea Planului de management	5

1.4. Procesul de elaborare a Planului de management	7

1.5. Procedura de modificare și actualizare a Planului de management	8

1.6.  Procedura de implementare a Planului de management	8

2. Descrierea ariei naturale protejate	8

2.1. Informaţii generale	8

2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate	8

2.1.2.  Limitele ariei protejate	9

2.2. Mediul abiotic	10

2.2.1. Relief și geomorfologie	10

2.2.2. Geologie	10

2.2.3. Hidrologie	11

2.2.4. Clima	12

2.2.5. Soluri/subsoluri	12

2.3. Mediul biotic	12

2.3.1. Ecosisteme	12

2.3.2. Habitate	12

2.3.3. Flora de interes conservativ	14

2.3.4. Fauna de interes conservativ	14

2.3.5. Alte specii relevante	28

2.4. Informații socio-economice, impacturi şi ameninţări	30

2.4.1. Informaţii socio-economice şi culturale	30

2.4.2 Impacturi	50

3. Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor	57

3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecarei specii de interes conservativ	57

4. Scopul și obiectivele Planului de Management	59

4.1. Scopul Planului de management	59

4.2. Obiective generale, specifice și activități/măsuri	59

4.2.1. Obiective generale	59

4.2.1.1 Obiective specifice	59

4.2.1.1.1 Activități, măsuri de management	60

5. Planul de activități	81

5.1. Detalierea activităților	81

5.2. Resurse umane, resurse financiare necesare implementării Planului de management	105

6. Planul de monitorizare a activităților	106

7. Bibliografie și referințe	117

8. Anexe la planul de management	125

Anexa nr. 1 la Planul de management - angajament bugetar	126

Anexa nr. 2 la Planul de management - harta localizării ariei protejate	131

Anexa nr. 3 la Planul de management - harta cu limitele ariei protejate și unitățile administrativ-teritoriale	132

Anexa nr. 4 la Planul de management - harta geomorfologică	133

Anexa nr. 5 la Planul de management - harta geologică	134

Anexa nr. 6 la Planul de management - harta hidrologică	135

Anexa nr. 7 la Planul de management - harta solurilor	136

Anexa nr. 8 la Planul de management - harta peisajului	137

Anexa nr. 9 la Planul de management - harta obiectivelor de infrastructură și construcții	138

Anexa nr. 10 la Planul de management - harta patrimoniului cultural	139

Anexa nr. 11 la Planul de management - harta utilizării terenurilor	140

Anexa nr. 12 la Planul de management - harta tipurilor de proprietate ale terenurilor	141

Anexa nr. 13 la Planul de management - harta formelor de administrare ale terenurilor	142

Anexa nr. 14 la Planul de management - hărți de distribuție pentru speciile de interes conservativ	143

Anexa nr. 15 la Planul de management - hărți ale presiunilor - impacturi trecute și prezente	144

Anexa nr. 16 la Planul de management - hărți ale amenințărilor - impacturi viitoare previzibile	145

# 1. Introducere

## 1.1. Scurtă descriere a Planului de management

Aria protejată de importanță comunitată ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, ca parte a Reţelei Ecologice Natura 2000, a fost declarată arie naturală protejată de interes comunitar, conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Planul de management, în conformitate cu principiul conservării biodiversității și cu cel al dezvoltării durabile, integrează obiectivele de conservare ale biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio - economică ale comunităţilor locale şi gestionarilor resurselor naturale, având prioritate obiectivele de conservare, conform scopului/tipului de arie naturală protejată și speciilor de interes comunitar ce au stat la baza declarării sale. Planul este structurat pe mai multe părți, precum una generală privind structura și aplicarea planului, o parte ce descrie aria protejată cu toate componentele sale de interes, un capitol asupra scopului și obiectivelor, evaluarea stării de conservare a specilor de interes comunitar, acțiunile propuse pentru atingerea sau menținerea stării de conservare favorabilă, monitorizarea acțiunilor. Planul de management are caracter oficial, iar prevederile sale sunt obligatoriu de respectat pentru administratorii ariei, proprietarii sau administratorii de terenuri și oricare persoane fizice ori juridice care au interese în aria protejată.

## 1.2. Scurtă descriere a ariei naturale protejate

Aria protejată a fost declarată pentru conservarea speciilor interes comunitar și a habitatelor caracteristice.

Aria protejată este localizată în județele Neamț și Suceava, pe teritoriul comunelor Drăgănești, Baia, Berchișești, Bogdănești, Boroia, Capu Câmpului, Cornu Luncii, Forăști, Fântâna Mare, Mălini, Păltinoasa, Râșca, Vadu Moldovei, Valea Moldovei și municipiului Gura Humorului,.

Situl este amplasat în subprovincia Carpatică, ţinutul Carpaţilor Orientali, Districtul marginal estic - culmile de fliş. Relieful zonei este alcătuit  din dealuri și lunci.

Spre vest sunt dispuse culmile munţilor Stânişoara, altitudine maximă 1531 m, care se continuă spre est cu dealurile subcarpatice, apoi prin culoarul depresionar al Văii Moldovei cu numeroase terase şi dealuri aluvionare. Spre est, se întinde o altă regiune geografică - Podişul Fălticeni, cu dealuri cu versanţi asimetrici a căror înălţime este sub 500 m. Partea centrală a regiunii este reprezentată de culoarul de curgere al Râului Moldova.

Din punct de vedere climatic, datorită suprapunerii ariei protejate pe culoarul râului Moldova care se întinde de-a lungul unor variate forme de relief, se manifestă o mare variaţie termică.

Din punct de vedere hidrologic, suprafețele sitului de importanță comunitară aparţin albiei minore a râului Moldova.

La nivelul sitului, condiţiile pedogenetice variate au influenţat formarea de soluri care se încadrează în următoarele clase: argiluvisoluri, cambisoluri, soluri hidromorfe şi soluri neevoluate.

Pe suprafața sitului sunt prezente habitate naturale și antropizate, vegetația naturală cuprinde taxoni din zona de șes în amestec cu specii de luncă.

Situl a fost desemnat pentru protejarea: speciei de mamifer de interes comunitar - Lutra lutra; speciilor de amfibieni de interes comunitar - Triturus cristatus, Triturus montandoni, Bombina bombina  și Bombina variegata; speciilor de  pești de interes comunitar - Barbus  meridionalis și Sabanejewia aurata.

## 1.3. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea Planului de management

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, la articolul 21 prevede următoarele:

a) alineatul (2) - Planurile de management și regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului/structurile din subordinea acesteia, după caz, și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, cu avizul autorităților publice centrale interesate. În cazul în care nu există custozi sau în situația în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanțare națională/europeană, acestea pot fi elaborate și de alte entități, urmând să fie însușite de către custozi, în procesul elaborării și, respectiv, al aprobării acestora.

b) alineatul (6) - Autoritățile locale și naționale cu competente și responsabilități în reglementarea activităților din ariile naturale protejate sunt obligate să instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate și, după caz, cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management.

c) alineatul (7) - Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale și/sau specii sălbatice de interes comunitar. În cazul suprapunerii ariilor naturale protejate de interes comunitar cu ariile naturale protejate de interes național, se va realiza un singur plan de management integrat, ținând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive.

Declararea ariei naturale protejate s-a făcut pe baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

În prezent, situl se bazează pe Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Elaborarea și aprobarea Planului de management s-a realizat în baza următoarelor acte normative:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-20120 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare - măsuri de combatere a dăunătorilor și menținerea populațiilor optime de faună;

- Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aplicarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

- Directiva 92/43/CEE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;

- Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică;

- Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa;

- Legea nr. 5/1991 pentru aderarea României la Convenția asupra zonele umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice;

- Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie.

## 1.4. Procesul de elaborare a Planului de management

Planul de management a fost elaborat ca un proces transparent, prin implicarea şi consultarea factorilor interesaţi, conform legislaţiei în vigoare.

Prezentul Plan de management s-a elaborat în cadrul proiectului realizat în cadrul Programului Operațional Sectorial ,,Mediu”, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, denumit în continuare, în Planul de management, “POS Mediu Axa 4”: Managementul durabil al trei arii protejate situate pe râul Moldova prin componenta  ,,Realizare și gestionare baze date, colectare date GIS, elaborare planuri de monitorizare și  management pentru ariile protejate ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești, ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman, ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși”.

Elaborarea planului, conform cerințelor contractuale ale proiectului și prevederilor legale în vigoare, a urmat mai multe etape, astfel:

- inițial s-au demarat activitățile de colectare, analizare și interpretare a datelor de ordin general disponibile, precum și de completare a acestora cu date rezultate din studiile existente, publicate sau nepublicate;

- în cadrul proiectului, s-au efectuat studii complexe de inventariere a florei, faunei și habitatelor, asupra amenințărilor și stării de conservare a speciilor și habitatelor vizate prin implicarea experților pentru fiecare domeniu;

- pentru fiecare specie de interes comunitar s-au propus măsuri de conservare în vederea asigurării stării de conservare favorabilă;

- în urma analizării tuturor studiilor, a livrabilelor și bazei de date existente, s-a trecut la etapa întocmirii Planului de management de către experți în colaborare cu beneficiarul și alți factori interesați;

- o componentă esențială a elaborării planului a constituit-o consultarea și implicarea factorilor interesați, prin realizarea a două întâlniri publice, conform cerințelor legislației în vigoare și a prevederilor contractuale din proiect.

- după finalizarea Planului de management, acest document a parcurs etapele procedurii de mediu, conform legislației în vigoare.

## 1.5. Procedura de modificare și actualizare a Planului de management

Modificarea și actualizarea Planului de management se va face conform reglementărilor legale în domeniu. Acesta poate fi modificat și actualizat conform aceleiași legislații, fiind un document flexibil și adaptabil.

Conform legislației actuale, Planul de management se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, iar după finalizarea perioadei de valabilitate, acesta se revizuiește printr-o procedură similară cu procedura de realizare a sa. Varianta revizuită a Planului de management se va aviza și aproba conform legislației în vigoare.

## 1.6.  Procedura de implementare a Planului de management

Responsabilitatea implementării Planului de management revine custodelui și partenerilor acestuia, însă aplicarea măsurilor sale este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități sau au interese pe suprafața acestuia, conform legislației în vigoare. Organizarea activităților se va realiza de către custode și parteneri, în colaborare permanentă cu factorii de interes. Responsabilitatea implementării fiecărei acțiuni/măsuri de management este specificată în capitolul privind planul de acțiuni.

Prevederile Planului de management, în conformitate cu legislația în vigoare, sunt integrate în alte planuri, precum cele de amenajare a teritoriului, de dezvoltare locală sau națională care vor fi armonizate de către autoritățile responsabile.

# 2. Descrierea ariei naturale protejate

## 2.1. Informaţii generale

### 2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate

Aria protejată aparține administrativ regiunii Nord-Est și este localizată în județele Neamț și Suceava, pe teritoriul localităților Drăgănești, Baia, Berchișești, Bogdănești, Boroia, Capu Câmpului, Cornu Luncii, Forăști, Fântâna Mare, Gura Humorului, Mălini, Păltinoasa, Râșca, Vadu Moldovei, Valea Moldovei.

Aria protejată este amplasată în subprovincia Carpatică, ţinutul Carpaţilor Orientali, Districtul marginal estic.

Prezentarea localizării pentru aria naturală protejată este realizată şi sub formă de hartă GIS având sistemul de proiecţie Stereo 70.

Harta localizării ariei naturale protejate este inclusă în Anexa 1 la Planul de management.

### 2.1.2.  Limitele ariei protejate

Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, suprafaţa ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși este de 5303 ha. Aceste limite, în sistem STEREO 1970, sunt puse la dispoziția celor intersați, în format electronic pe pagina de web a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Scurtă descriere a limitelor ariei naturale protejate

Limita amonte a ariei naturale protejate ROSCI 0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși se află la podul rutier situat pe DJ 177 C care face legătura între localitatea Capu Câmpului și DN 2E. Pe malul stâng al râului Moldova, aval de podul rutier de pe DJ 177 C, limita sitului urmărește albia, inluzând terenuri neproductive și pășuni situate în sud-vestul localităților Păltinoasa, Capu Codrului și Berchișești. În dreptul localității Brăiești, limita sitului se află aproximativ pe limita proprităților private din intravilan și se apropie de DN 2E urmărind albia despletită a râului. În continuare, către aval, limita sitului se află pe limita intravilanului satului Băișești  - comuna Cornu Luncii, coboară către sud, urmărind albia râului, prin sud - vestul localității Cornu Luncii și pe la limita proprităților private și a terenurilor agricole din satele Sasca Mică - comuna Cornu Luncii - și Baia - cuprinzând zonele de albie minoră precum și pășuni și terenuri neproductive din albia majoră. Aria naturală protejată se continuă în aval cu suprafețe situate în imediata vecinătate a localităților Fântâna Mare și Vadul Moldovei. Limita aval a sitului fiind la sud de localitatea Ruși. Pe malul drept, limita sitului urmărește albia despletită a râului Moldova, la nord de localitatea Drăgănești, aflată la limita teritoriului contruit al satelor Giulești și Bărăști  - comuna Boroaia. Către amonte, limita sitului se află pe limta dintre terenurile cultivate și cele cu vegetație naturală din albia majoră a râului la nord - est de satul Praxia și la nord de satul Bogdănești, trecând prin punctul La Plopii Văii, urmărește îndeaprope cursul râului Moldova pe o distanță de circa 3 km. În dreptul localității Baia, pe malul drept, limita sitului se distanțează de albie și include ecositemele forestiere situate la nord de Bogdănești și Jahalia  - comuna Râșca - zone situate la sud - vest de DC 13, cuprinzând dealul Niclăușul, coboră apoi de la Dealul Înalt către albia Moldovei pe valea pârâului Iacobel, cuprinzând habitate de pășune și forestiere de pe malul râului, la sud - est de localitatea Bogata.  Limita sitului revine în vecinătatea albiei în dreptul podului rutier de pe DJ 155 P, urmărește limita terenurilor cultivate din nord-estul localității Bogata și se distanțează de mal la sud de localitatea Șinca - comuna Cornu Luncii, pentru a include suprafețe de pășune și pădure de pe malul drept al râului. Către amonte, situl urmărește limita nord-estică a intravilanului satului Șinca cuprinzând suprafețe de pășune și păduri de luncă din treptul localiăților Saca Mare  - comuna  Cornu Luncii - și Mălini. În dreptul localității Mălini, situl pătrunde, circa 1 km, pe albia pârâului Suha Mare. În nord - estul localității Mălini, limita de pe malul drept al ariei protejate, merge, amonte, pe  limita dintre terenurile cultivate și vegetația luncii  - pășuni și zăvoaie - din comunele Valea Moldovei și Capu Câmpului. În dreptul localității Capu Câmpului de învecinează cu intravilanul satului, iar către capătul amonte cu DJ 177 C.

Prezentarea limitelor ariei naturale protejate este realizată şi sub formă de harta GIS, având sistemul de proiectie Stereo 70.

Harta cu limitele ariei naturale protejate este inclusă în Anexa 2 la Planul de management.

## 2.2. Mediul abiotic

### 2.2.1. Relief și geomorfologie

Situl este amplasat în subprovincia Carpatică, ţinutul Carpaţilor Orientali, Districtul marginal estic -culmile de fliş. Relieful zonei este alcătuit  din dealuri și lunci.

Spre vest sunt dispuse culmile munţilor Stânişoara - altitudine maximă 1531 m, care se continuă spre est cu dealurile subcarpatice, apoi prin culoarul depresionar al Văii Moldovei cu numeroase terase şi dealuri aluvionare. Spre est, se întinde o altă regiune geografică - Podişul Fălticeni, cu dealuri cu versanţi asimetrici a căror înălţime este sub 500 m. Partea centrală a regiunii este reprezentată de culoarul de curgere a Râului Moldova.

Prezentarea caracteristicilor geomorfologice pentru aria naturală protejată este realizată şi sub formă de hartă GIS având sistemul de proiecţie Stereo 70.

Harta geomorfologică este inclusă în Anexa 3 la Planul de management.

### 2.2.2. Geologie

Situl este amplasat în partea nord-vestică a platformei Moldoveneşti, platformă ce reprezintă o unitate geo structurală distinctă, aparţinând platformei Ruse. Din punct de vedere stratigrafic această unitate este reprezentată de două mari complexe stratigrafice:

- fundamentul cristalin, de vârsta proterozoică, caracterizat prin roci metamorfozate de tip şisturi cristaline cutate, aflate în zonă la o adâncime de aproximativ 1000 m;

- cuvertura sedimentară dispusă discordant şi transgresiv peste fundamentul cristalin alcătuită din depozite sedimentare.

Din punct de vedere geologic, regiunea este reprezentată prin zona flişului. Acesta este alcătuit din formaţiuni cretacice - Strate de Sinaia, conglomerate de Ceahlău, fliş grezos-şistos şi paleogene - faciesurile gresiei de Tarcău, Fusaru şi Kliwa:

- formaţiuni ale Oligocenului reprezentate prin flişul grezos-şistos - facies de Fusaru, fliş bituminos cu gresie de Kliwa - într-un facies conglomeratic;

- formaţiuni ale Eocen-Paleocenului reprezentate prin flişul calcaros-şistos - într-un facies intermediar şi flişul grezos - faciesul de Tarcău;

- formaţiuni ale Cretacicului inferior reprezentate prin flişul grezos-şistos conglomerate şi fliş grezos;

- formaţiuni ale Triasic-Jurasicului reprezentate prin dolomite şi calcare, conglomerate şi gresii cuarţitice.

Aceste formaţiuni se desfăşoară de la est la vest sub forma unor benzi cu orientarea nord-vest la sud-est, cea mai lată dintre aceste benzi fiind cea a Cretacicului inferior.

Prezentarea caracteristicilor geologice pentru aria naturală protejată este realizată şi sub formă de hartă GIS având sistemul de proiectie Stereo 70.

Harta geologică este inclusă în Anexa 4 la Planul de management.

### 2.2.3. Hidrologie

Din punct de vedere geografic regimul hidrologic se încadrează în zona IV  - D, corespunzătoare Carpaţilor Orientali. Se caracterizează printr-o alimentare pluvială intensă a văilor, prin predominarea apelor mari de primăvară şi a viiturilor frecvente în timpul verii, în zonele cu înclinaţie din cadrul regiunii. Cursul de apă principal care traversează toată suprafaţa sitului este Râul Moldova. Principalii săi afluenţi sunt Valea Seacă, Bălcoaia, Isachia, Izvor, pe partea dreaptă, iar Humorul şi Voroneţul pe partea stângă.

Prezentarea caracteristicilor hidrologice pentru aria naturală protejată este realizată şi sub formă de hartă GIS având sistemul de proiectie Stereo 70.

Harta hidrologică este inclusă în Anexa 5 la Planul de management.

### 2.2.4. Clima

Clima sitului se încadrează tipului temperat-continental, cu particularităţile zonelor de podiș, şes şi luncă. Regimul termic specific acestei zone se caracterizeazã printr-o temperaturã medie anualã de 5 °C,  cu valori medii lunare cuprinse în intervalul  - 5 °C şi 17 ° C. Fenomenul de secetă este rar şi de scurtă durată. În timpul verii ploile au uneori caracter de aversă, producând pe terenurile în pantă eroziune de suprafaţă şi de versant. Precipitaţiile căzute în zonă sunt direct proporţionale cu temperatura aerului, originea maselor de aer şi dinamica acestora, orografia şi localizarea geografică, remarcându-se continentalismul moderat datorat persistenţei maselor de aer estice - continentalizate; se înregistrează şi ploi torenţiale care produc viituri. Cantitatea medie anuală de precipitații este de 814,6 mm. Cantitatea de precipitaţii care cade în sezonul de vegetaţie reprezintă aproximativ 58 % din cantitatea totală anuală. Vânturile dominante sunt cele din sectorul vestic şi nord-vestic. Viteza medie anualã maximă este atinsă de vânturile din sectorul vestic de 4,0 m/s. Cea mai mare frecvenţă o au vânturile în perioada de iarnă - lunile decembrie-februarie şi cea mai redusă în perioada de vegetaţie  - aprilie - septembrie.

### 2.2.5. Soluri/subsoluri

La nivelul sitului, condiţiile pedogenetice variate au influenţat formarea de soluri care se încadrează în următoarele clase: argiluvisoluri, cambisoluri, soluri hidromorfe şi soluri neevoluate.

Prezentarea caracteristicilor pedologice pentru aria naturală protejată este realizată şi sub formă de hartă GIS având sistemul de proiectie Stereo 70.

Harta pedologică este inclusă în Anexa 6 la Planul de management.

## 2.3. Mediul biotic

### 2.3.1. Ecosisteme

Trei tipuri majore de ecosisteme acoperă suprafața sitului: ecosisteme acvatice, ecosisteme forestiere și ecosisteme de terenuri deschise - agro-ecosisteme.

### 2.3.2. Habitate

#### 2.3.2.1. Habitate Natura 2000

Habitatele de interes comunitar, incluse în Anexa I a Directivei 92/43/CEE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

#### 2.3.2.2. Habitate după clasificarea națională

Vegetaţia luncii cuprinde formaţiuni vegetale naturale de pajişti şi de pădure, specifice solurilor aluviale, inundate periodic şi cu exces de umiditate freatică. Pajiştile sunt formate din specii mezofile şi mezohidrofile reprezentate prin graminee ca: firuţa - Poa pratensis, păişul - Agrostis tenuis, coada vulpii - Alopecurus cyparias, trifoi  - Trifolium repens, pir  - Agropyrum repens. Vegetaţia lemnoasă este alcătuită mai ales din esenţe moi ca: salcie - Salix alba, plop alb - Populus alba, cătină albă - Hippophae rhamnoides.

Vegetaţia palustră cuprinde speciile: rogoz - Carex reparia, pipirig - Scirpus sylvatjcus, papură - Typha latifolia, stuf - Phragmites communis, coada calului -  Equisetum arvense, izmă broaştei - Mentua aquatica, săgeata apei - Sagitaria sagitifolia.

În ochiurile de apă se întâlneşte: lintiţa - Lemna trisulca, iarba broaştei - Hydrocharis morsus-ranae, broscariţa - Potamogton natans.

Principalele asociații vegetale naturale prezente în luncă, la nivelul ariei naturale protejate, sunt: Salicetum albae Issler 1926, Salici - populetum Meijer - Drees 1930, Fraxino pannonici - Ulmetum Soό in Aszȍd 1936 corr. Soό 1963, Stellario nemorum - Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957. Cele mai frecvente asociații secundare de pajiști existente la nivelul sitului sunt Agrostietum stoloniferae Burduja et al. 1956, Rorippo austriacae - Agropyretum repentis (Timar 1947) R.Tx. 1950, Trifolio - Lolietum perennis Krippelova 1967.

Zona se caracterizează prin prezenţa speciilor Bupleurum praealtum, Evonymus nanus, Lathyrus aureus, Iris humilis, Quercus dalechampii. Zona în care se află situl se încadrează în districtul Podişul Sucevei, caracterizat de următoarele elemente: endemite -  Rubus myricae ssp. Moldavicus, carpatice - Chamaecytisus rochelii, central europene - Crataegus ripidophyllum var. lindemannii, Ligularia glauca, Gallium lucidum, Rubus tereticaulis, eurasiatice - Pedicularis sceptrum-carolinum, balcanice  - Digitalis ferruginea, mediteraneene - Coronilla cretica, pontice - Centaurea trinervia, Poa pannonica.

### 2.3.3. Flora de interes conservativ

#### 2.3.3.1. Plante inferioare

Plantele de interes comunitar, incluse în Anexa II a Directivei 92/43/CEE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

#### 2.3.3.2. Plante superioare

Plantele de interes comunitar, incluse în Anexa II a Directivei 92/43/CEE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

### 2.3.4. Fauna de interes conservativ

Situl a fost desemnat pentru protejarea: speciilor de mamifere de interes comunitar - Lutra lutra; speciilor de amfibieni de interes comunitar - Triturus cristatus, Triturus montandoni, Bombina bombina și Bombina variegata; speciilor de pești de interes comunitar - Barbus  meridionalis și Sabanejewia aurata.

#### 2.3.4.2. Ihtiofaună

Situl a fost desemnat pentru protejarea speciilor de pești de interes comunitar - Barbus  meridionalis și Sabanejewia aurata.

Descrierea speciilor de pești de interes comunitar

Se descriu toate speciile de pești de interes comunitar din formularul standard al sitului, identificate pe teritoriul sitului, prin proiectul POS Mediu Axa 4. La fiecare specie descrierea este tipizată sub formă tabelară, fiind prezentată în tabelul nr. 1.

Descrierea speciilor de pești de interes comunitar

Tabelul nr. 1

| Nr. crt. | Parametru | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea științifică | Barbus meridionalis/petenyi |
| 2 | Denumirea populară | mreană vânătă, moioagă |
| 3 | Descrierea speciei - morfologie, biologie | Morfologie externă. Peşte mijlociu, având corpul alungit, rotund, puţin comprimat lateral. Abdomenul este rotunjit, capul mare cu ochi mici, botul lung şi proeminent. Buzele cărnoase, îndeosebi cea inferioară, care este divizată în 2 sau 3 lobi. Ultima radie simplă a dorsalei e flexibilă şi neosificată. Corpul are pete întunecate. Dimensiunea maximă este de 28 cm. Dimorfismul sexual se manifestă mai ales prin lungimea mai mare a înotătoarei anale la masculi. Determinarea sexelor se face cu multă precizie în perioada de reproducere, deoarece la masculi pot fi observați, pe partea dorsală a capului, tuberculi albicioşi. Tot în acest interval femelele au abdomenul mai bombat, iar masculii au abdomenul mai tare şi mai zvelt. Colorit. Spinarea este brună-ruginie închis, cu pete mai întunecate şi altele mai deschise; flancurile galbene-ruginii cu pete, faţa ventrală gălbuie-deschis, dorsala şi caudala au pete puternice, celelalte înotătoare sunt galbene. Mustăţile galbene, fără axă roşie. Sub aspect morfologic, mreana vânătă se aseamănă cu mreana - Barbus barbus. Marmoraţiile de pe partea dorsală, flancuri şi înotătoare îi conferă un aspect particular. Un alt caracter care o deosebeşte de mreană - Barbus barbus îl reprezintă lipsa unei axe roşii pe prelungirile tegumentare - mustăţi. Se pot confunda exemplarele cu culoare mai deschisă, dar mreana - Barbus barbus ajunge la o dimensiune maximă de peste 90 de cm și greutate de 8-10 kg. Exemplarele junvenile de mreană arată foarte asemănător cu mreana vânătă - Barbus petenyi, dar diferă mai ales prin faptul că ultima radie simplă a dorsalei este subţire, flexibilă şi nezimţată la mreana vânătă, şi prin aceea că ventrala se inserează în urma inserţiei dorsalei. Anala este mai înaltă, vârful ei depăşeşte, în genere, la masculi baza caudalei, iar la femele ajunge aproape de baza caudalei. Dorsala este ceva mai joasă iar buzele sunt mai cărnoase şi mai dezvoltate la Barbus petenyi. Se hrăneşte în primul rând cu nevertebrate acvatice de fund - tendipedide, efemeroptere, tricoptere, gamaride, oligochete - mai rar cu vegetale. Acest regim alimentar poate fi completat cu alge, resturi vegetale şi icre. Indivizii adulţi se pot hrăni şi cu puiet de peşte. Nu se hrăneşte în perioada de reproducere şi în timpul iernii. |
| 4 | Habitat | Trăieşte mai ales în râurile şi pâraiele din regiunea de munte şi partea superioară a regiunii colinare. Este prezent în majoritatea râurilor care izvorăsc din podişuri sau dealuri, lipseşte numai din cursul lor superior. Trăieşte atât în râuri pietroase, rapide şi reci, cât şi în unele pâraie mai nămoloase din zona de munte care vara se încălzesc puternic. Arată preferinţă mai ales pentru porţiunile cu fund pietros şi curent puternic. Reproducerea lor are loc primăvara, uneori până la sfârşitul verii. Fiind o specie sedentară se reproduce, se hrăneşte şi iernează în acelaşi loc. |
| 5 | Distribuția în România | Specie răspândită în cea mai mare parte a ţării, mai ales în zona de deal şi de munte. Telcean & Bănărescu în 2002 îl categorizează la speciile care şi-au menţinut arealul de răspândire şi abundenţa în ultimii ani, fiind prezentă încursul de munte al tuturor râurilor ce izvorăsc la munte, cu excepția Begheiului și Timișului, începând din zona păstrăvului. |
| 6 | Distribuția în aria protejată - descriptiv | Specia a fost găsită în următoarele ape din interiorul sitului: pârâul Suha Mare, râul Moldova între localitățile Capu Câmpului și Capu Codrului. |
| 7 | Tipul populaţiei speciei în aria protejată | Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă |
| 8 | Mărimea populaţiei speciei în aria protejată | Minim 750.000 de indivizi |
| 9 | Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria protejată | Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale. |
| 10 | Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria protejată şi cea naţională | Nu se cunoaşte populaţia naţională. |
| Nr. crt. | Parametru | Descriere |
| 1 | Denumirea științifică | Sabanejewia aurata |
| 2 | Denumirea populară | câră, fâță |
| 3 | Descrierea speciei -morfologie, biologie | Specie cu o răspândire destul de largă în România. Telcean & Bănărescu, 2002, îl categorizează la speciile care și-au menținut arealul de răspândire și abundența în ultimii ani. Morfologie externă. Corpul de înălţime variabilă, moderat comprimat lateral. Spinul suborbitar puternic, cele două ramuri divergente, ramura mare puternic curbată. Ochii apropiaţi; spaţiul interorbital plan, egal, puţin mai mare sau mai mic decât ochiul. Nara anterioară prelungită sub forma unui tub. Pedunculul caudal cu o creastă adipoasă, mai dezvoltată în perioada de reproducere; limita anterioară a acestei creste coincide cu vârful dorsalei când această înotătoare este culcată. Fără creastă adipoasă ventrală. Inserţia ventralelor situată la o scurtă distanţă în urma marginii anterioare a bazei dorsale. Caudala uşor trunchiată. Pectoralele şi ventralele rotunjite, marginea dorsalei şi a analei dreaptă. Colorit. Fondul alb-gălbui, uneori către auriu. Dorsal 10-14, rareori 8-9 sau 15-16 pete; acestea sunt mai lungi decât late, lungimea lor e mai mare sau egală cu distanţa dintre ele. Petele laterale în număr de 10-13, rareori 8-9 sau 14; de formă variată. Între petele dorsale şi cele laterale există o pigmentaţie abundentă alcătuită din pete mărunte şi neregulate, mai mult sau mai puţin anastomozate în reţea. Această pigmentaţie se întinde până la caudală. La baza caudalei câte o pată cenuşie dorsală şi una ventrală, care, în general, sunt mici şi distanţate. Variabilitatea este foarte pronunţată. Dimorfism sexual. Corpul masculilor are două îngroșări laterale înaintea dorsalei. Dimorfismul sexual este mai pronunțat în perioada de reproducere. |
| 4 | Habitat | Trăieşte în râuri, începând de la munte până la şes; preferă fundul cu prundiş amestecat cu nisip, dar se întâlneşte frecvent şi în porţiunile exclusiv nisipoase ale râurilor. Destul de frecvent se întâlneşte şi pe fund argilos, sub malurile verticale, la rădăcinile sălciilor. În râurile nisipoase, cea mai mare parte a timpului se îngroapă în nisip. Lipseşte în râuri nămoloase - Bănărescu 1964. Nu întreprinde migrații periodice. |
| 5 | Distribuția în România | Prezentă în majoritatea râurilor din țară în zona de deal și de munte. |
| 6 | Distribuția în aria protejată - descriptiv | Specia a fost găsită în următoarele ape din interiorul sitului: pârâul Suha Mare, râul Moldova între localitățile Capu Câmpului și Capu Codrului, și într-un pârâu de lângă localitatea Păltinoasa. |
| 7 | Tipul populaţiei speciei în aria protejată | Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă. |
| 8 | Mărimea populaţiei speciei în aria protejată | Minim 720.000 de indivizi |
| 9 | Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria protejată | Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale. |
| 10 | Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria protejată şi cea naţională | Nu se cunoaşte populaţia naţională. |

Hărțile de distribuție pentru speciile de pești sunt incluse în Anexa 14 la Planul de management.

#### 2.3.4.3. Herpetofaună

Situl a fost desemnat pentru protejarea speciilor de amfibieni de interes comunitar - Triturus cristatus, Triturus montandoni, Bombina bombina  și Bombina variegata

Descrierea speciilor de amfibieni de interes comunitar

Se descriu toate speciile de amfibieni de interes comunitar din formularul standard al sitului, identificate pe teritoriul sitului, prin proiectul POS Mediu Axa 4. La fiecare specie descrierea este tipizată sub formă tabelară, prezentată în tabelul nr. 2

Descrierea speciilor de amfibieni de interes comunitar

Tabelul nr. 2

| Nr. crt. | Parametru | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea științifică | Triturus cristatus |
| 2 | Denumirea populară | tritonul cu creastă |
| 3 | Descrierea speciei - morfologie, biologie | Triturus cristatus este o specie de amfibieni din ordinul Caudata - amfibieni ce posedă coadă, familia Salamandridae. Este a doua cea mai mare specie de tritoni din România, având dimensiuni de până la 16 cm. Corpul este robust, oval în secțiune, cu botul rotunjit. Lungimea cozii este mai mică sau egală cu cea a corpului. Specia prezintă cută gulară, iar pielea este rugoasă. La tritonul cu creastă dacă se întind, membrele anterioare și cele posterioare se ating. Din punct de vedere al coloritului dorsal, specia variază de la brun-închis sau măsliniu spre negru, uneori cu puncte negre vizibile. Pe lateral și pe gușă apar adesea puncte albe. Ventral prezintă pete negre pe un fond galben și uneori portocaliu, fond care este predominant; petele formează un model, uneori mozaicat, unic pentru fiecare individ. Dimorfism sexual. Masculul prezintă, în perioada de reproducere, o creastă înaltă, zimțată, care începe din dreptul ochilor și se întrerupe în dreptul membrelor posterioare. Masculul prezintă de asemenea o creastă caudală pronunțată și o dungă sidefie pe lateralele cozii, asemănătoare unei frunze de salcie. La femele creasta caudală este mult mai redusă, iar partea inferioară a cozii este colorată cu galben. Pe partea dorsală, femelele au o ușoară tivitură în loc de creastă. Femelele au cloaca mai puțin umflată decât a masculilor și spre deosebire de aceștia este colorată cu galben. |
| 4 | Habitat | Tritonul cu creastă are două faze de-a lungul unui sezon: o fază acvatică, din martie până în iunie, când poate fi întâlnit în bălţi permanente sau temporare, cu vegetaţie dezvoltată, aflată într-un stadiu succesional mai avansat sau în izvoare limnocrene, uneori chiar canale de irigaţii, adăpători sau iazuri artificiale; după luna iunie poate fi găsit pe uscat, în apropierea corpurilor de apă sau în zone care îi asigură un anumit grad de umiditate. Din octombrie se retrage la hibernare, sub pietre, bușteni, în galerii ale unor micromamifere sau în crăpături ale solului. |
| 5 | Distribuția în România | În România specia este răspândită din zona de câmpie, până în zona de munte, către altitudini de 1500 m. Lipsește din lunca Dunării și din Delta Dunării, unde este înlocuită de tritonul dobrogean - Triturus dobrogicus. |
| 6 | Distribuția în aria protejată - descriptiv | Specia a fost semnalată în literatură la: Baia, Bogata, Bogdănești, Cămârzani, Ciumulești, Gura Humorului, Ioneasa, Păltinoasa, Praxia, Valea Moldovei. În cadrul studiilor, specia a fost identificată în următoarele zone: Bogata - comuna Baia, comuna Râșca și Capu Câmpului. |
| 7 | Tipul populaţiei speciei în aria protejată | Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă. |
| 8 | Mărimea populaţiei speciei în aria protejată | Estimată ca fiind între 100 și 500 indivizi. |
| 9 | Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria protejată | Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale. |
| 10 | Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria protejată şi cea naţională | Nu se cunoaşte populaţia naţională. |
| Nr. crt. | Parametru | Descriere |
| 1 | Denumirea științifică | Triturus montandoni |
| 2 | Denumirea populară | tritonul cu creastă |
| 3 | Descrierea speciei - morfologie, biologie | Triton cu aspect moderat robust, talie medie, până la 10 cm lungime. Masculul, în haina de nuntă nu are creastă, ci numai o muchie tegumentară în lungul coloanei vertebrale. Este colorat dorsal în nuanțe cenușiu-gălbui, până la brun-închis sau galben-verzui, cu marmorații mai închise. Pe abdomen este portocaliu intens, fără pete dar cu cloaca neagră.Coada masculului, în perioada de reproducere, se prelungește cu un mic filament negru. Femela are o colorație dorsală brun-gălbuie, brun-roșcată, brun- negricioasă sau galben-verzuie, iar ventral, inclusiv cloaca, este portocalie, fără pete. În afara perioadei de reproducere, culorile ambelor sexe devin mai slab nuanțate și mai șterse, iar masculul pierde filamentul caudal și muchia dorsală. |
| 4 | Habitat | Specia este prezentă de la circa 200 m altitudine pâna la peste 2000 m. Preferă habitatele cu păduri de fag, de amestec, sau numai de rășinoase, uneori pajiștile subalpine și alpine, sau chiar turbăriile. Tritonul carpatic se reproduce în mici bazine acvatice, permanente sau temporare. Adulţii sunt preponderent tereștrii. Spre sfârşitul lunii martie, în mlaştinile mici din regiunile muntoase apar mai întâi masculii și mai târziu femelele, pentru împerechere. După depunerea ouălor părăsesc apa şi se retrag pe sub pietre, sub muşchi sau sub trunchiuri putrezite. |
| 5 | Distribuția în România | Specia este endemică pentru zona cuprinsă între Munții Carpați și Sudeți. În Carpați a fost identificată în Cehia și Slovacia, sudul Poloniei și Carpații Paduroși din Ucraina până în Carpații Orientali ai României și în estul Carpaților Meridionali. |
| 6 | Distribuția în aria protejată - descriptiv | Specia a fost semnalată în bibliografie în zona următoarelor localități: Baia, Bogdănești, Giulești, Gura Humorului, Ciprian Porumbescu, Ioneasa, Poiana Mărului, Mălini, Păltinoasa, Sasca Mare, Valea Moldovei. În urma cercetărilor de teren, specia a fost observată în partea de nord-vest a sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși. Deși în zona pădurii de la Bogata au fost observate habitate favorabile și au fost observate 2 specii de tritoni, respectiv Triturus cristatus și Triturus vulgaris, prezența tritonului carpatic nu a fost confirmată în această zonă, cu ocazia deplasărilor în teren. |
| 7 | Tipul populaţiei speciei în aria protejată | Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă. |
| 8 | Mărimea populaţiei speciei în aria protejată | Estimată ca fiind între 100 și 500 indivizi. |
| 9 | Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria protejată | Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale. |
| 10 | Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria protejată şi cea naţională | Nu se cunoaşte populaţia naţională. |
| Nr. crt. | Parametru | Descriere |
| 1 | Denumirea științifică | Bombina bombina |
| 2 | Denumirea populară | buhaiul de baltă/izvorașul cu burtă roșie |
| 3 | Descrierea speciei - morfologie, biologie | Este o specie de talie mică - în general sub 5 cm - cu corp îndesat, aplatizat, cu numeroase veruci - popular: negi pe partea dorsală, iar pe partea ventrală este intens colorată, prezentând un model de colorare unic per individ. Specia are un colorit dorsal măsliniu, cenușiu-deschis, rar cenușiu-închis sau verde-oliv; sunt prezente pete dorsale închise la culoare sau verzi ce reprezintă aglomerări de negi glandulari. Pupilele au formă triunghiulară sau cordiformă. Negii dorsali sunt rotunzi sau ovali, cu un punct negru în centru. Modelul ventral este alcătuit din pete portocalii spre roșii, pe un fond închis sau negru, adesea punctat relativ uniform cu pete mici albe. Vârfurile degetelor sunt negre, niciodată galbene sau portocalii. Masculii formează în perioada de reproducere calozități nupțiale pe partea interioară a membrelor anterioare. Aceștia au saci vocali interni și capul lor este mai lat decât al femelelor. Culoarea ventrală intensă semnifică toxicitatea, izvorașii secretând o substanță toxică atunci când sunt amenințați - culoare pe care o și expun ostentativ, atunci când se simt amenințați. Postura sau poziția arcuită a corpului cu expunerea bărbiei și a membrelor anterioare și posterioare este denumită „aposematică“ sau „Unken-reflex“. |
| 4 | Habitat | Este prezentă în diferite habitate acvatice permanente și temporare, putând folosi pentru reproducere bălți, canale, zonele marginale ale lacurilor, zone inundate, mlaștini, adăpători, uneori chiar ape lin curgătoare, fiind puțin pretențioasă. Distribuția altitudinală a speciei se încadrează, de obicei, în intervalul 0 - 400 m. |
| 5 | Distribuția în România | Este răspândită pe aproape întreg teritoriul României, exceptând zonele înalte ale lanțului carpatic. |
| 6 | Distribuția în aria protejată - descriptiv | Specia predomină în combinații hibride cu specia vicariantă Bombina variegata, între aceste 2 specii având loc procesul de hibridare introgresivă între 90 m și 300 m, uneori chiar 400 m, în România conform lucrării publicată de Covaciu-Marcov, 2009. A fost observată în zona localităților Valea Moldovei și Sasca Mică. |
| 7 | Tipul populaţiei speciei în aria protejată | Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă. |
| 8 | Mărimea populaţiei speciei în aria protejată | 500 - 1000 indivizi |
| 9 | Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria protejată | Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale. |
| 10 | Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria protejată şi cea naţională | Nu se cunoaşte populaţia naţională. |
| Nr. crt. | Parametru | Descriere |
| 1 | Denumirea științifică | Bombina variegata |
| 2 | Denumirea populară | izvorașul/ buhaiul de baltă cu burta galbenă |
| 3 | Descrierea speciei - morfologie, biologie | Izvorașul sau buhaiul de baltă cu burta galbenă este o specie vicariantă cu Bombina bombina - o înlocuiește în zonele de deal și de munte, fiind răspândită între altitudini de 150 -200 m și până spre golurile alpine, , spre 2000 m, nedepășind de obicei limitele superioare ale pădurilor. Destul de asemănătoare din punct de vedere morfologic, Bombina variegata se distinge de Bombina bombina prin faptul că prima are capul mai mult lung decât lat, botul ascuțit și ochii mai mici. Cuta gulară este slab dezvoltată. Pe partea dorsală prezintă verucozități dispuse neregulat, terminate cu un spin cornos negru în vârf, înconjurat de mulți spini cornoși mici. Coloritul dorsal este cenușiu-deschis, cenușiu-brun, măsliniu uniform sau pătat cu negru; de obicei prezintă o pereche de pete negre între umeri și o pată la mijlocul spatelui. Ventral, prezintă pete cenușii sau negre pe un fond galben deschis, predominantă fiind culoarea galbenă; uneori apar și pete albe, în special în cadrul marmorațiilor închise de pe piept. Bombina variegata are vârful degetelor de culoare galbenă. Petele galbene de pe tars și metatars sunt unite la Bombina variegata iar pata galbenă de pe membrul anterior este de obicei continuă până spre zona pectorală. Masculii de Bombina variegata formează calozități nupțiale în perioada de reproducere. Spre deosebire de Bombina bombina, frecvența sunetelor emise de mascul este mai mare - o dată pe secundă. Bombina variegata secretă o substanță toxică atunci când este amenințată și prezintă un comportament de avertizare -”Unken-reflex”. Este o specie euritopă, preponderent acvatică, socială, activă atât ziua cât și noaptea. Spectrul trofic cuprinde araneide, izopode, heteroptere, coleoptere - larve și adulți, heteroptere, himenoptere - formicide, cynipide, ichneumonide, diptere - culicide, brahicere, colembole, lepidoptere, dermaptere și homoptere. |
| 4 | Habitat | În România, specia este predominant regăsită în Transilvania, lipsind din unele zone geografice precum Dobrogea. Cauzele reducerii efectivelor de la nivel național sunt defrișări care produc eroziune și scurgere rapidă de suprafață a apelor meteorice sau dispariția băltoacelor, extinderea facilităților de turism și poluarea apelor de munte, folosirea pesticidelor în agricultură și silvicultură, captarea unor cursuri de apă. |
| 5 | Distribuția în România | În România, specia este predominant regăsită în Transilvania, lipsind din unele zone geografice precum Dobrogea. |
| 6 | Distribuția în aria protejată - descriptiv | Specia este comună la nivelul sitului, chiar dacă predominant în combinații hibride cu specia vicariantă Bombina bombina, între aceste 2 specii având loc procesul de hibridare introgresivă între 90 m și 300 m, uneori chiar 400 m, în România conform lucrării publicată de Covaciu-Marcov, 2009.. A fost identificată în zona localităților: Păltinoasa, Capu Câmpului, Valea Moldovei, Mălini, Cornu Luncii, Șinca, Bogata, Capu Codrului, Berchișești, Brăiești, Băișești, Cornu Luncii, Sasca Mică și Baia. |
| 7 | Tipul populaţiei speciei în aria protejată | Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă. |
| 8 | Mărimea populaţiei speciei în aria protejată | 10.000 - 50.000 indivizi. |
| 9 | Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria protejată | Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale. |
| 10 | Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria protejată şi cea naţională | Nu se cunoaşte populaţia naţională. |

Hărțile de distribuție pentru speciile de amfibieni sunt incluse în Anexa 14 la Planul de management.

#### 2.3.4.4. Avifaună

Speciile de păsări de interes comunitar - anexa I a Directiva Consiliului Europei 2009/147/CE referitoare la conservarea speciilor de păsări care trăiesc în mod natural în stare de sălbăticie pe teritoriul european al Statelor Membre, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.

#### 2.3.4.5. Mamifere

Situl a fost desemnat pentru protejarea speciei de mamifer de interes comunitar - Lutra lutra.

Descrierea speciilor de mamifere de interes comunitar

Se descriu toate speciile de mamifere de interes comunitar din formularul standard al sitului, identificate pe teritoriul sitului, prin proiectul POS Mediu Axa 4. La fiecare specie descrierea este tipizată sub formă tabelară, prezentată în tabelul nr. 3.

Descrierea speciilor de mamifere de interes comunitar

Tabelul nr. 3

| Nr. crt. | Parametru | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea științifică | Lutra lutra |
| 2 | Denumirea populară | vidra |
| 3 | Descrierea speciei: morfologie, biologie | Corpul vidrei poate ajunge până la 1 m lungime şi o greutate de 4-5 kg pentru femele şi până la 6-8 kg în cazul masculilor. Blana are o culoare generală castaniu - închis, cu o nuanță mai deschisă pe abdomen. Capul este plat, botul lat, mustăţi lungi şi aspre, iar urechile mici rotunjite. Coada este de 35-45 cm, groasă la bază subțiindu-se spre vârf şi este folosită la înaintat și cârmuit. Degetele prezintă membrană interdigitală, ajutând foarte mult la înot. Picioarele sunt scurte iar labele, late. La fiecare labă, vidra are 5 degete cu membrană. Urma labei anterioare este alungită şi prezintă de cele mai multe ori şi urma călcâiului. Urma labei posterioare este perfect rotundă cu diametru de 5-7 cm. Ghearele sunt foarte mici şi apar ca nişte vârfuri minuscule. Capul estre mic, de formă hidrodinamică, iar ochii şi urechile sunt adaptate la mediul de viaţă. |
| 4 | Habitat | Vidra ocupa habitatele acvatice cu resurse bogate de hrană - pește, crustacee și amfibieni, distribuția sa acoperind atât zonele montane - aproximativ 1500 m altitudine, cât și cele de deal sau câmpie. Se adăposteşte în viziuini săpate în malul apelor. |
| 5 | Distribuția în România | În România specia este răspândită atât în zonele montane - aproximativ 1500 m altitudine, cât și cele de deal sau câmpie. |
| 6 | Distribuția în aria protejată - descriptiv | Distributia speciei în aria protejata este strâns legată de ihtiofaună. |
| 7 | Tipul populaţiei speciei în aria protejată | Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă. |
| 8 | Mărimea populaţiei speciei în aria protejată | Estimată ca fiind de 12 indivizi pe întreaga suprafață a sitului - 0.003 indivizi/ha - estimată prin utilizarea software-ului Distance 6.0. |
| 9 | Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria protejată | Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale. |
| 10 | Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria protejată şi cea naţională | Nu se cunoaşte populaţia naţională. |

Hărțile de distribuție pentru speciile de mamifere sunt incluse în Anexa 14 la Planul de management.

### 2.3.5. Alte specii relevante

#### 2.3.5.1. Fauna

Dintre speciile de interes comunitar, în sit au mai fost identificate două specii de pești.

Cobitis taenia/elongatoides -  zvârlugă

Distribuție în aria protejată - specia a fost găsită în următoarele ape din interiorul sitului: în râul Moldova, într-un braț mort a râului Moldova lângă localitatea Vadul Moldovei, într-un pârâu lângă localitatea Giulești .

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: minim 599.570 de indivizi

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: nevaforabilă - inadecvată.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă, în urma aplicării măsurilor de management.

Starea globală de conservare a speciei: nevaforabilă - inadecvată.

Misgurnus fossilis - ţipar, chişcar

Distribuție în aria protejată: specia a fost găsită într-un braț mort al râului Moldova lângă localitățile vadul Moldovei și Ciumulești

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: minim 1.440 de indivizi.

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei: nefavorabilă - rea.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: nefavorabilă - rea.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă, în urma aplicării măsurilor de management.

Starea globală de conservare a speciei: nefavorabilă - rea.

Romanogobio/ Gobio kessleri - porcușor de nisip

Distribuție în aria protejată: specia a fost găsită în următoarele ape din interiorul sitului: în râul Moldova și pârâul Râșca.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: minim 181.300 de indivizi.

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă, în urma aplicării măsurilor de management.

Starea globală de conservare a specie: favorabilă.

Romanogobio/Gobio uranoscopus -  porcușor de vad

Distribuție în aria protejată: specia a fost găsită în râul Moldova între localitățile Capu Câmpului și Capu Codrului.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: minim 330.000 de indivizi.

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei: favorabilă.

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor: favorabilă, în urma aplicării măsurilor de management.

Starea globală de conservare a speciei: favorabilă.

## 2.4. Informații socio-economice, impacturi şi ameninţări

### 2.4.1. Informaţii socio-economice şi culturale

#### 2.4.1.1. Comunităţile locale și factorii interesaţi

Unităţile administrative-teritoriale care au suprafețe cuprinse în situl Natura 2000 ROSCI 0365 Râul  Moldova între Păltinoasa și Ruși sunt:

- în judeţul Suceava: comunele Baia, Berchişeşti, Bogdăneşti, Boroaia, Capu Câmpului, Cornu Luncii, Forăşti, Fântâna Mare, Mălini, Păltinoasa, Râşca, Vadu Moldovei,Valea Moldovei și municipiul Gura Humorului;

- în judeţul Neamţ: comuna Drăgăneşti.

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică populația interesată este de 78.590 de persoane. Distribuția populației pe localitățile studiate este prezentată în tabelul nr. 4.

Distribuția pe localități a populației în comunele care au suprafețe incluse în aria protejată

Tabelul nr. 4.

| unitate administrativ teritorială | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drăgănești | 1852 | 1912 | 1898 | 1921 | 1911 | 1852 |
| Baia | 7118 | 7150 | 7188 | 7206 | 7283 | 7293 |
| Berchișești | 2847 | 2861 | 2885 | 2864 | 2875 | 2891 |
| Bogdănești | 3999 | 3987 | 3959 | 4002 | 3982 | 3966 |
| Boroia | 4802 | 4753 | 4743 | 4716 | 4726 | 4700 |
| Capu Câmpului | 2430 | 2438 | 2463 | 2468 | 2478 | 2500 |
| Cornu Luncii | 7475 | 7232 | 7360 | 7261 | 7592 | 7567 |
| Forăști | 4944 | 4913 | 4883 | 4879 | 4873 | 4810 |
| Fântâna Mare | 2670 | 2676 | 2700 | 2718 | 2766 | 2784 |
| Gura Humorului | 15748 | 15760 | 15708 | 15726 | 15830 | 15818 |
| Mălini | 7414 | 7439 | 7389 | 7426 | 7409 | 7454 |
| Păltinoasa | 5801 | 5798 | 5805 | 5823 | 5833 | 5837 |
| Râșca | 5222 | 5214 | 5227 | 5228 | 5274 | 5292 |
| Valea Moldovei | 3757 | 3792 | 3812 | 3844 | 3891 | 3974 |
| Drăgănești | 1852 | 1912 | 1898 | 1921 | 1911 | 1852 |
| Total | 77931 | 77837 | 77918 | 78003 | 78634 | 78590 |

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, populația din zona ariei protejate ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, se manifestă o variație a populație, cu un declin ușor în anul 2008, urmat de o creșteri anuale ușoare, astfel că la finalul perioadei luate în studiu se înregistrează o creștere de 0,85 % față de primul an considerat.

În cadrul studiului socio-economic realizat în cadrul proiectului POS Mediu Axa 4 s-au obținut numeroase informații utile pentru elaborarea Planului de management. Prezentăm în cele ce urmează o sinteză a informațiilor relevante pentru managementul ariei protejate.

Structura populației pe sexe

În această arie protejată, deși în ansamblu se manifestă o creștere ușoară a populației, în privința raportului numeric între cele doua sexe, se constată existența unui număr mult mai mare de femei. Acest lucru poate determina continuarea declinului populației, schimbarea raporturilor în structura ocupațională, o înclinare a balanței în favoarea unor ocupații specific feminine, iar în lipsa acestora, migrația forței de muncă spre alte zone.

Structura pe categorii de vârstă

La nivelul unităților administrativ-teritoriale care au suprafețe incluse în aria naturală protejată ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, populația de peste 60 ani are o pondere de 23,64 % , iar populația între 20 și 60 are o pondere de 49,13 %.

Structura populației în funcție de studiile absolvite

Situația este îngrijorătoare, în principal în mediul rural, în privința învățământului: 3,64 % din populație este neșcolarizată și un procent decirca 60,46 % din populație are cel mult studii gimnaziale. În mediul urban, 2,78 % din populație este neșcolarizată, în timp ce 34,19 din populație are cel mult studii gimnaziale. Acest lucru influențează situația ariei naturale protejate astfel:

- se vor dezvolta cu precădere activități ce nu necesită studii aprofundate, respectiv agricultura, în principal de subzistenă, ceea ce într-o bună măsură, dacă este practicată în mod tradițional, conduce la protejarea speciilor și habitatelor;

- situația școlară precară reprezintă o amenințare prin lipsa de informare, receptivitate, prin lipsa oportunităților și tendința de încălcare a legislației din motive de supraviețuire.

Forţa de muncă și șomeri înregistraţi

Numărul mediu de persoane șomere înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale care au suprafețe cuprinse în ROSCI 0365 Râul  Moldova între Păltinoasa și Ruși depășește 4%. Rata șomajului este ridicată, ceea ce crează premizele unei continue depopulări.

Turismul în ROSCI 0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși

Exceptând municipiul Gura Humorului, vizitat pentru mânăstiri, structurile de primire turistică sunt puține, ceea ce arată o nevoie scăzută și o valorificare slabă a potențialului turistic, mai ales a turismului cultural și al ecoturismului, date relevante fiind prezentate in tabelele nr. 5, 6, 7.

Este de dorit ca documentele programatice să prevadă măsuri de creștere economică, de valorificare a potențialului local.

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în localitățile limitrofe ariei protejate

Tabelul nr. 5.

| Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică |
| --- |
| Localităţi | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 |
|  | Număr |
| Fântâna Mare | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gura Humorului | 23 | 29 | 35 | 39 |
| Mălini |  |  | 1 | 1 |
| Total | 26 | 32 | 39 | 43 |

Sosiri ale vizitatorilor în structuri de primire turistică în localitățile limitrofe ariei protejate

Tabelul nr. 6.

| Localităţi | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fântâna Mare | 2468 | 2296 | 1688 | 1747 |
| Gura Humorului | 21178 | 23458 | 26964 | 37033 |
| Mălini |  |  | 106 | 88 |
| Total | 23646 | 25754 | 28758 | 38868 |

Înoptări în structuri de primire turistică din localitățile limitrofe ariei protejate

Tabelul nr. 7.

| Localităţi | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr |
| Fântâna Mare | 3504 | 3754 | 1949 | 2279 |
| Gura Humorului | 38108 | 42088 | 52832 | 70579 |
| Mălini |  |  | 752 | 404 |
| Total | 41612 | 45842 | 55533 | 73262 |

Principalele activităţi ale comunităţilor locale sunt: agricultura şi creşterea animalelor, serviciile, mica industrie.

Toate aceste date, coroborate cu factorii interesați identificați, respectiv populație locală, autoritați publice, custozii ariei protejate, oameni de afaceri, au stat la baza analizei factoriale incluse în studiul socio-economic realizat prin proiectul POS Mediu Axa 4, care se află la custodele ariei protejate.

Autorităților locale le revine o sarcină foarte importantă, aceea de a spori implicarea în activitățile de protecție a mediului și de stimulare a măsurilor de dezvoltare durabilă, absolut necesare pentru aria naturală protejată care face obiectul prezentului plan de management. Aria naturală protejată se afla în regiunea Nord-Est, regiune care ocupă ultimul loc la nivel de țară, din punct de vedere al investițiilor pentru protecția mediului.

Așadar, se impune o creștere a investițiilor în dezvoltarea durabilă, precum gestiunea deșeurilor, creșterea eficienței energetice, utilizarea surselor neconvenționale de energie, introducerea agriculturii ecologice și investiții în ecoturism.

Privită din prisma comunităţii, existenţa ariilor protejate și măsurile de conservare a biodiversității nu afectează în mod negativ populaţia zonei, singurele preocupări fiind acelea legate de dificultatea obținerii unor avize și de imposibilitatea valorificării economice la maximum a potențialului natural.

Este de menționat declinul dramatic al activităților economice, scăderea de la an la an a populației, lipsa de perspective și necesitatea intervenției energice a guvernului pentru restartarea economică a zonei. Faptul că se pleacă practic de la 0, permite instituirea unor măsuri de protecție a biodiversității, văzută ca principală resursă de exploatat pe termen lung. Trebuie însă foarte mult discernământ, sunt necesare analize profunde, măsurile luate să fie necesare, să nu reprezinte impedimente artificiale pentru comunitate.

Efectele pozitive asupra comunităţii întregii zone analizate sunt:

- atragerea de investitori străini şi creşterea numărului de locuri de muncă în turism - axat preponderent pe observarea speciilor, turism de evenimente, turism cultural, tabere de creație artistică;

- creşterea gradului de socializare;

- locurile de muncă generate vor creea un relativ confort social, atât prin veniturile rezultate, cât şi prin stabilitatea acestora;

- dezvoltarea, concomitent cu măsurile de conservare a biodiversității, a capacităţii de atragere a turiştilor va genera satisfacţie pentru agenţii de turism.

Capacitatea financiară a celor 15 localități va crește, la fel ca şi capacitatea financiară a judeţului, datorită creșterii sumelor intrate la bugetul local şi judeţean.

Datorită facilitării accesului şi creșterii implicite a potențialul economic, creşte şi posibilitatea încheierii de parteneriate public-private cu investitori străini, în vederea realizării unor proiecte de anvergură.

Estimăm ca planul de management să aibă un impact pozitiv asupra comunităţilor locale, prin: scutirea de la plata impozitului pe teren (conform legislației de mediu), posibilitatea etichetării „Natura 2000” a produselor obţinute în sit, posibilitatea obţinerii de plăţi compensatorii, un grad de informare şi conştientizare mai ridicat prin educarea elevilor din zonă, implicarea populaţiei locale în diverse acţiuni menite să conserve aria protejată și să promoveze valorile naturale, culturale și economice ale zonei.

Factorii interesați:

- proprietarii și adminstratorii terenurilor;

- administrațiile locale - primării, consilii locale, județene - consilii județene;

- Instituțiile prefecților;

- autoritățile locale pentru protecția mediului - agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, comisariatele de regim silvic și cinegetic județene;

- gestionarii resurselor naturale din sit: societăți comerciale, Administrația Națională Apele Române, asociațiile de vânătoare și pescuit, ocoalele silvice;

- Agenția Națională pentru Piscicultură și Acvacultură;

- Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

- Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.- Direcția Regională Drumuri și Poduri;

- școlile generale din localitățile limitrofe.

Sintetizând datele din studiul socio-economic s-au identificat următoarele categorii de factori interesați, prezentate în tabelul nr. 8.

Categorii de factori interesați

Tabelul nr. 8.

| Nr. | Cod | Denumire factor interesat |
| --- | --- | --- |
| 1 | FI.4 | Minister - Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor |
| 2 | FI.5 | Autorități publice locale |
| 3 | FI.6 | Consilii județene |
| 4 | FI.7 | Primării |
| 5 | FI.8 | Consilii locale |
| 6 | FI.9 | Custode |
| 7 | FI.10 | Regii de profil |
| 8 | FI.11 | Agenții naționale de profil |
| 9 | FI.13 | Mediul academic, universitar, preuniversitar |
| 10 | FI.15 | Comunități rurale |
| 11 | FI.16 | Organizații nonguvernamentale |
| 12 | FI.22 | Școli |
| 13 | FI.24 | Mass-media |
| 14 | FI.28 | Societăți comerciale ce desfășoară activități - acvacultură/pescuit |
| 15 | FI.29 | Societăți comerciale ce desfășoară activități comerciale sau de extracție a agregatelor minerale |

#### 2.4.1.2. Utilizarea terenurilor

Din punct de vedere al caracteristicilor sitului, în raport cu clasificarea CORINE Land Cover, aici se regăsesc, pe următoarele clase de habitate: 34% râuri, 5% culturi (teren arabil), 59% păşuni, 2% păduri de foioase.

Modul principal de utilizare a terenului:

- managementul apelor curgătoare şi prevenirii inundaţiilor pentru râul Moldova şi afluenţii din sit;

- păşunat extensiv pentru terenurile deschise pajişti;

- cultivarea terenurilor pentru alte terenuri deschise;

- exploatări miniere de suprafață.

Studiile realizate în teren și informațiile obținute de la instituții relevante, în cadrul proiectului POS Mediu Axa 4, au evidențiat situația prezentată în tabelul nr. 9.

Informațiile se găsesc în baza de date GIS.

Categorii utilizare teren

Tabelul nr. 9.

| Categorii utilizare teren | Suprafața - ha |
| --- | --- |
| ape curgătoare | 2,23 |
| areale industriale | 3,08 |
| culturi permanente | 0,5 |
| curți construcții | 12,97 |
| drum comunal | 1,32 |
| drum de exploatare | 9,6 |
| drum județean | 1,68 |
| drum național | 1,73 |
| luciu de apă | 1 |
| pădure | 1261,11 |
| pășune | 1182,31 |
| pășune cu arbori | 22,45 |
| pășune împădurită | 195,73 |
| teren agricol | 135,18 |
| teren neproductiv | 225,48 |
| teren neproductiv cu vegetație de luncă | 235,09 |
| pășune în albia minoră | 1,44 |
| teren neproductiv cu vegetație de luncă în albia minoră | 159,87 |
| teren neproductiv în albia minoră | 162,2 |
| ape curgătoare în albia minoră | 1650,12 |
| pășune împădurită în albia minoră | 28,81 |
| areale industriale în albia minoră | 7,57 |
| luciu de apă în albia minoră | 1,42 |
| Total | 5302,89 |

Harta categoriilor de utilizare a terenului este inclusă în Anexa 11 la Planul de management.

#### 2.4.1.3. Situația juridică a terenurilor

Pe cuprinsul sitului, există mai multe tipuri de proprietari ai terenurilor, prezentați în tabelul nr. 10.

Studiile realizate în teren și informațiile obținute de la instituții relevante, în cadrul proiectului POS Mediu Axa 4, au evidențiat situația prezentată în tabelul de mai jos.

Informațiile se găsesc în baza de date GIS.

Tipurile de proprietate ale terenurilor identificate în ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși

Tabelul nr. 10

| PROPRIETAR | Suprafata (ha) |
| --- | --- |
| Consiliul Local al Primariei Baia | 105,05 |
| Consiliul Local al Primariei Berchișești | 93,14 |
| Consiliul Local al Primariei Bogdănești | 0,41 |
| Consiliul Local al Primariei Boroaia | 77,23 |
| Consiliul Local al Primariei Capu Câmpului | 88,16 |
| Consiliul Local al Primariei Cornu Luncii | 213,9 |
| Consiliul Local al Primariei Drăgănești | 3,71 |
| Consiliul Local al Primariei Fântâna Mare | 222,61 |
| Consiliul Local al Primariei Forăști | 15,89 |
| Consiliul Local al Primariei Mălini | 5,09 |
| Consiliul Local al Primariei Păltinoasa | 44,71 |
| Consiliul Local al Primariei Rășca | 4,41 |
| Consiliul Local al Primariei Vadu Moldovei | 122,99 |
| Consiliul Local al Primariei Valea Moldovei | 43,61 |
| Fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice | 81,69 |
| Fond forestier proprietate publică a statului | 1185,28 |
| Intreprindere individuală | 0,1 |
| Persoane fizice | 210,32 |
| Persoane fizice autorizate | 6,44 |
| Persoane juridice | 772,29 |
| Statul roman | 2005,86 |
| Total | 5302,89 |

Harta tipurilor de proprietate este inclusă în Anexa 12 la Planul de management.

#### 2.4.1.4. Administratori şi gestionari

Tipurile de administrare ale terenurilor identificate în ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși

Tabelul nr. 11.

| ADMINISTRATOR | Suprafata (ha) |
| --- | --- |
| Administrația Naționalță Apele Române | 2002,45 |
| Compania Națională de Autostrazi și Drumuri Naționale din România -S.A. | 1,73 |
| Consiliul Local al Județului Suceava | 1,68 |
| Consiliul Local al Primariei Baia | 105,05 |
| Consiliul Local al Primariei Berchișești | 93,14 |
| Consiliul Local al Primariei Bogdănești | 0,41 |
| Consiliul Local al Primariei Boroaia | 77,23 |
| Consiliul Local al Primariei Capu Câmpului | 88,16 |
| Consiliul Local al Primariei Cornu Luncii | 213,9 |
| Consiliul Local al Primariei Drăgănești | 3,71 |
| Consiliul Local al Primariei Fântâna Mare | 222,61 |
| Consiliul Local al Primariei Forăști | 15,89 |
| Consiliul Local al Primariei Mălini | 5,09 |
| Consiliul Local al Primariei Păltinoasa | 44,71 |
| Consiliul Local al Primariei Râșca | 4,41 |
| Consiliul Local al Primariei Vadu Moldovei | 122,99 |
| Consiliul Local al Primariei Valea Moldovei | 43,61 |
| Intreprindere individuală | 0,1 |
| Persoane fizice | 292,01 |
| Persoane fizice autorizate | 6,44 |
| Persoane juridice | 772,29 |
| Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Ocolul Silvic Fălticeni | 1146,47 |
| Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Ocolul Silvic Gura Humorului | 19,63 |
| Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Ocolul Silvic Mălini | 19,18 |
| Total | 5302,89 |

Harta tipurilor de administrare ale terenurilor este inclusă în Anexa 13 la Planul de management.

#### 2.4.1.5. Infrastructură şi construcţii

Din punct de vedere al infrastructurii și construcțiilor unitățile administrativ - teritoriale care au suprafețe incluse în aria naturală protejată ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, se caracterizează după cum urmează:

Comuna Drăgănești

Este străbătută de șoseaua județeană DJ155B, care o leagă spre sud de Timișești -  unde se intersectează cu DN15B și Urecheni, iar spre nord în județul Suceava de Boroaia - unde se termină în DN15C.

Comuna Baia

Comuna nu este străbătută de căi de acces modernizate, drumurile sunt, în general, pietruite, accesul este dificil.

Municipiul Gura Humorului

Căi de acces.

Cu avionul: Aeroportul din Suceava "Ștefan Cel Mare" se află la 35 km de Gura Humorului. Există legături directe cu Sibiu, Timișoara și București.

Cu autovehicul: dinspre București:  DN2 - E 85 - București - Urziceni - Buzău - Focșani - Adjud - Bacău - Roman - Cornu Luncii - Gura Homorului; dinspre Cluj Napoca: Cluj Napoca - Dej - Beclean - Salva - Năsăud - Sângeorz - Băi - Vatra Dornei - Vama - Frasin - Gura Homorului; un alt drum important este DN17A care face legătura între Siret - Rădăuți - Sucevița - Câmpulung Moldovenesc, iar DN18 leaga Iacobeni - Ciocănești - Borșa, ducând mai departe în Maramureș. Drumul național DN17 trece prin orașul Vatra Dornei aflat la 60 km de Gura Humorului, trece prin pasul Tihuța și ajunge în Transilvania.

Cu trenul: transportul cu trenul de la București la Gura Humorului se desfășoară pe magistrala București - Bacău - Suceava - Gura Humorului. Ramificațiile din Suceava sunt către Radauți,Putna și Suceava - Gura-Humorului - Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei - Sîngeorz Băi - Năsăud - Beclean, ramificații care fac legătura cu zona Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc - Dorna.

Infrastructura turistică de iarnă: pârtia  de la Gura Humorului situată la o la altitudini cuprinse între 477 și 762 m.

Comuna Berchișești

Dotarea infrastructurală a zonei este reprezentată de: conductă de apă potabilă pe o suprafață de 80% din spațiul comunei; alimentare cu energie electrică pe 99% din suprafață; cale ferată; drum asfaltat pe 20% din suprafață; serviciu de telefonie fixă; televiziune prin cablu pe 80%.

Comuna Bogdănești

Este situată în județul Suceava, la 16 km de oraşul Fălticeni și circa 40 km faţă de reşedinţa de judeţ. Comuna nu este străbătută de căi de acces modernizate, drumurile sunt, în general, pietruite, accesul este dificil.

Comuna  Boroaia

Teritoriul administrativ al comunei Boria este tranzitat de DN15C -  drum național secundar care face legătura dintre Piatra Neamț și Fălticeni, se termină în DN2 .

Comuna Capu Câmpului

Comuna nu este străbătută de căi de acces modernizate, drumurile sunt, în general, pietruite, accesul este dificil.

Comuna Cornu Luncii

Comuna nu este străbătută de căi de acces modernizate, drumurile sunt, în general, pietruite, accesul este dificil.

Comuna Forăști

Între anii 1979-1980,conducerea comunei a realizat asfaltarea drumului Oniceni-Forăști, pe o lungime de 4 km. Începând cu anul 1975 în comuna Forăști s-au executat, din fonduri centralizate, însemnate lucrări de îmbunătățiri funciare, care au cuprins până în anul 1985 o suprafață de 5200 ha, s-au executat lucrări de drenaj cu tuburi de ceramică pe o lungime de 400 km, s-a realizat un număr de 110 poduri și podețe cu diametrul de 600-1000 mm, 102130 m drumuri de exploatare a terenurilor agricole, baraje din gabioane pe ravenele și torenții din partea superioară a pârâului Mediasca.

Există un sistem de irigații pe o suprafață de 104 ha în lunca râului Moldova. De o mare importanță economică a fost construirea acumulării agropiscicole Ruși-Ioneasa, pe pârâul Mediasca, în 1983, cu o suprafață a luciului de apă de 38,4 ha, care pe lângă dezvoltarea pisciculturii are rolul de atenuare a viiturilor prin scoaterea de sub influența inundațiilor a unui mare numar de gospodării țărănești și terenuri agricole din satele Roșiori și Oniceni.

Comuna este străbătută de șoseaua națională DN2, care leagă Romanul de Suceava.

Comuna Fânâna Mare

Localitatea se află situată în sud-estul judeţului Suceava, la 5 km de Fălticeni şi 30 km de Suceava pe DN 2.

Comuna Mălini

Comuna Mălini este situată în partea de sud-est a județului Suceava, pe cursul inferior al râului Suha Mare, având în apropiere Munții Stânișoarei, cu o înălțime maximă de 1530 m în vârful Bivolu. Mălinii se află la 20 km de Fălticeni și 12 km de Baia.

Pârtia de schi și teleschiul sunt amplasate în partea de sud a comunei, în satul Văleni, la ieșirea spre pasul Stânișoara.

Pârtia de schi este de categorie ușoară spre medie și are o lungime de 800 m. Traseul pârtiei se desfășoară pe partea stânga  - în sensul de coborâre - al teleschiului ce o deservește având o forma aproximativ semicirculară față de axul teleschiul. Stația inferioară a teleschiului se află la o altitudine de circa 603 m, iar stația superioară este amplasată la o altitudine de aproximativ 706 m. Traseul teleschiului unește în linie dreaptă cele două stații.

Comuna Păltinoasa

Accesul în comuna Păltinoasa se face atât pe cale rutieră, cât și pe cale ferată. Lungimea drumurilor publice este de 44 km pe teritoriul comunei, din care drumuri modernizate 12 km, drumuri pietruite 27 km, drumuri de pământ 5 km. Lungimea liniei de cale ferata în exploatare este 7,5 km cu doua stații de cale ferată  - halte. Comuna nu dispune de rețea de distribuție a apei potabile și nici de rețea de canalizare. Comuna Râșca

Teritoriul comunei este străbătut de drumul județean DJ 155A care face legătura între DN 15C și mănăstirea Slătioara, tranzitânt comuna  Bogdănești.

Comuna Vadu Moldovei

Căi rutiere de acces către localitate: E 85 Bucureşti - Suceava, DN 2, DJ 208 F Dumbrăviţa - Lespezi DC 9; DC 10.

Reţeaua de drumuri locale şi comunale: drumuri asfaltate: DC 9 Vadu Moldovei - Nigoteşti - Cămârzani, DJ 208 F Dumbrăviţa; drumuri pietruite: DC 10 şi toate drumurile săteşti;drumuri de pământ: drumuri de exploatare agricolă.

Reţeaua de alimentare cu apă potabilă deservește 30% din locuințe, fiind în implementarea sistemul de alimentare pentru satele Vadu Moldovei I, Vadu Moldovei II şi Ciumuleşti.

Comuna dispune de serviciu poropriu de salubritate: 65 eurocontinere și 25 pubele, rețea de electricitate, iluminat public.

Comuna Valea Moldovei

#### Localitățile ce compun comuna Valea Moldovei sunt legate între ele prin drumul județean 177 C. Legătura cu comuna Capu Câmpului  - reînființată în noiembrie 2003, și cu orașul Gura Humorului  - situat la distanța de 18 Km de centrul comunei  și municipiul Suceava - situat la distanța de 56 Km de centrul comunei se face pe DJ 177 C. Pe același drum și în continuare pe DJ 209 C se face legătura cu municipiul Fălticeni, situat la distanța de 30 km de comună. Legătura între DJ 177C și DJ209 - spre Gura Humorului și Suceava- se face peste râul Moldova pe Podul Izvor, iar cu DN 17 - spre Fălticeni, pe Podul Berchișești, pod recent reabilitat și modernizat. Legătura între comuna Valea Moldovei și cele două comune învecinate în partea de S-E, Mălini și Slatina, se face pe drumuri comunale, pietruite, ce constituie o altă cale rutieră spre municipiile Fălticeni și Suceava.

Harta obiectivelor de infrastructură și construcții este inclusă în Anexa 9 la Planul de management.

#### 2.4.1.6. Patrimoniu cultural

Din punct de vedere al patrimoniului cultural unitățile administrativ-teritoriale care au suprafețe incluse în aria naturală protejată ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși cuprind o serie de elemente prezentate în cele ce urmează.

Comuna Drăgănești

Singurul obiectiv din comuna Drăgănești inclus în lista monumentelor istorice din județul Neamț ca monument de interes local este situl arheologic de „la Temelie”  - lângă satul Orțăști, sit ce cuprinde urmele unei așezări din secolele al XIV-lea-al XVI-lea.

Comuna Baia

Biserica Albă din Baia după tradiţie, este ctitoria lui Ştefan cel Mare, din 14 - 15 decembrie 1467, după bătălia victorioasă împrotriva oştilor invadatoare ungare conduse de regele Matei Corvin. Aceasta se află în marginea nord-vestică a satului, spre Sasca Mică. Biserica este construită în plan dreptunghiular din piatra brută şi cioplită, cu zidurile foarte groase şi cu sistemul de boltire caracteristic epocii sale. Bolţile şi turla sunt refăcute din cărămidă în vremea domniei regelui Carol I. Absidele laterale, semicirculare, se înscriu în grosimea zidurilor. Turla, refăcută, din cărămidă, are forma unei prisme, cu opt laturi. În forma actuală, biserica a fost refăcută între anii 1906 - 1915. Sistemul de boltire al naosului este cel obişnuit în arhitectura bisericească moldovenească. I se spune Biserica Albă pentru că, în contradicţie cu tradiţia bisericească moldovenească, nu a fost pictată. Legenda spune că Ştefan cel Mare a dat foc la localitate, mare parte din trupele maghiare găsindu-şi sfârşitul aici. Chiar Matei Corvin, se zice că ar fi fost rănit în luptă în partea dorsală de o săgeată cu trei vârfuri şi din învălmăşeala care s-a creat, a putut fugi călăuzit de un trădător moldovean care l-a trecut munţii în Ardeal. Se pare ca trădătorul nu a scăpat şi, prins fiind, a fost inchis într-o mină părăsită din apropierea localităţii Bogata - sat din actuala comună Baia, cunoscută sub denumirea de Groapa lui Hârjap sau Borta lui Hârjap. Cheia cu care a fost încuiată uşa de la gura minei, zice legenda, a fost aşezată pentru vecie sub altarul Bisericii Albe.

Biserica Adormirea Maicii Domnulu situată în centrul satului este ctitoria lui Petru Rareş, terminată în 1532. Este construită din piatră şi cărămidă, în plan rectangular, fără turlă. Este pictată atât în interior cât şi în exterior. Concentrând toate elementele funcționale sub același acoperiș, pridvor, clopotniță, sanctuar propriu-zis, biserica adoptă soluții tipice arhitecturii moldovenești: etajul pridvorului deschis prin patru arcade în arc frânt, la care se adaugă veşmântul somptuos al picturii exterioare, constituind un exemplar de factură clasică târzie. Picturile murale ale bisericii Adormirea Maicii Domnului din vechea capitală a Moldovei, oraşul Baia, erau contemporane cu cele de la mănăstirea Humor. Pe peretele dinspre miazăzi se mai văd încă, palide, imagini din ”Asediul Constantinopolului” sau imaginile ce ilustrează ”Imnul Acatist”. Portretul votiv îl reprezintă pe ctitor, Petru Rareş împreună cu doamna Elena şi un fiu, probabil Ilias.

Catedrala catolică. Ruinele Catedralei romano-catolice Sfânta Maria, ctitorie a lui Alexandru cel Bun pentru soția sa care era de neam polonez și era catolică, datând din 1410. Tot aici se află un conac boieresc aflat în mijlocul unui parc natural din centrul  satului, un iaz şi ruinele catedralei amintite - ele fac parte dintr-un complex mănăstiresc zidit de Margareta, mama lui Petru Muşat.

Orașul Gura Humorului

În Municipiul Gura Humorului se găsesc următoarele obiective culturale:

- Mănăstirea Voroneț - ctitorie a domnitorului Ștefan cel Mare din anul 1488, supranumită ”Capela Sixtină a Estului”. Se află la 4 km de centrul orașului Gura Humorului, în cartierul Voroneț, situat pe malul drept al râului Moldova  - monument istoric având codul de clasificare SV-II-a-A-05675;

- Biserica romano-catolică Preasfânta Treime din Gura Humorului - construită în anul 1811 și considerată cea mai veche biserică romano-catolică în funcțiune din Bucovina;

- Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Gura Humorului - construită în anul 1862, fiind pe rând, biserică armenească, biserică luterană și apoi, după al Doilea Război Mondial, biserică ortodoxă;

- Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Gura Humorului - construită în perioada 1876-1885 prin strădania preotului Simeon Cobilanschi (1842-1910);

- Sinagoga Mare din Gura Humorului - lăcaș de cult evreiesc construit în anul 1871 și refăcut la începutul secolului al XX-lea;

- Cimitirul evreiesc din Gura Humorului - datează din secolul al XVIII-lea și se află la marginea de nord a orașului, înspre satul Mănăstirea Humorului, la circa 700 de metri de gară - monument istoric având codul de clasificare SV-IV-s-B-05704;

- Primăria orașului - clădire construită în anul 1901 și situată în Piața Republicii nr. 10  - monument istoric având codul de clasificare SV-II-m-B-05552;

- Judecătoria orașului - clădire construită în anul 1904 și situată pe Bulevardul Bucovinei nr. 21 - monument istoric având codul de clasificare SV-II-m-B-05551;

- Școala Generală nr. 1 - clădire construită în anul 1812 și situată pe Bulevardul Bucovinei nr. 16;

- Școala Generală nr. 2 ”Petru Comărnescu” - clădire construită în anul 1910 și situată pe Bulevardul Bucovinei nr. 25. În trecut aici a funcționat fostul liceu „Principele Carol”;

- Gara veche din Gura Humorului - clădire situată pe Aleea Castanilor nr. 3. În prezent poartă denumirea de Gara Gura Humorului Oraș;

- Casa Sidorovici - clădire în care funcționează atelierele Centrului Școlar ”Sfântul Andrei”;

- Bustul preotului Simeon Cobilanschi - monument dezvelit în anul 1998;

- Bustul scriitoarei ucrainene Olga Kobyleanska - monument dezvelit în anul 2003.

Comuna Berchișești

Biserica de lemn „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Berchișești - edificiu religios construit între anii 2001-2007

Comuna Bogdănești

- Mănăstirea Bogdănești - rezidită în anul 1994 pe locul unei foste mănăstiri construite pe vremea domniei lui Bogdan I al Moldovei între 1359 și 1365, strămutată în anul 1530 la Mănăstirea Râșca;

- Biserica de lemn Sfinții Voievozi din Bogdănești - construită în anul 1779 și situată în cimitirul satului;

- Biserica de lemn Pogorârea Sfântului Duh din Bogdănești - construită în perioada 1937-1955 și situată în centrul satului.

Comuna Boroaia

- Biserica ”Ioachim şi Ana Boroaia”;

- Mănăstirea Boroaia ”Mănăstirea de Maici Boboceni”;

- Biserica din lemn monument istoric Boroaia Vale;

- Situl arheologic ”La Temelie„ din satul Giuleşti.

Comuna Capu Câmpului

- Schitul ”Poiana Arșitei”

- Exemplarul de Tisa cu o vechime de aproximativ 400 de ani, considerat monument al naturii

Comuna Cornu Luncii

- Vama Veche din Cornu Luncii - clădire datând din 1809; astăzi muzeu;

- Biserica de lemn din Băișești - lăcaș de cult datând din 1778.

Comuna Forăști

Biserica de lemn din Forăști - monument istoric atestat documentar în anul 1764 - este situată în cimitirul satului

Comuna Fântâna Mare

Pe teritoriu comunei nu există zone zone cu valoare de patrimoniu construit.

Comuna Mălini

Casa Memorială Nicolae Labiș din localitatea Mălini

Comuna Păltinoasa

Pe teritoriu comunei nu există zone zone cu valoare de patrimoniu construit.

Comuna Râșca

Mănăstirea Râșca - este o mănăstire de călugări amplasată în satul Râșca. Complexul mănăstiresc Râșca, declarat monument UNESCO, este alcătuit din următoarele edificii: Biserica ”Sf. Nicolae” - ctitorită în anul 1542 de către Petru Rareș și extinsă în perioada 1611-1617 de către vornicul Costea Băcioc. În pridvorul bisericii se află, în arcosoliul de sub tabloul votiv, lespedea funerară a mamei lui Alexandru Lăpușneanu, Anastasia, lespede ce a fost adusă aici, potrivit tradiției, din pronaosul bisericii. Turnul-clopotniță - cu două etaje, prezintă elemente arhitectonice care permit datarea lui, cu oarecare siguranță, în secolul al XVII-lea.

Chiliile - datează din secolul al XVIII-lea  - cele mai vechi sunt cele de pe latura vestică, fiind construite pe la anul 1766 de către egumenul Calistru Ene. Între anii 1830-1840, sub egumenia arhimandritului Isaia s-au construit și actualele chilii de pe latura sudică și estică, lărgindu-se totodată și vechea trapeză din 1765.

Zidul de incintă - este construit de către hatmanul Gavriil Coci, fratele domnitorului Vasile Lupu, fiind prevăzut cu turnuri la colțuri. El a fost reparat și supraînălțat, iar pe latura de nord refăcut din temelie în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Comuna Vadu Moldovei

Mănăstirea Cămârzani - în incinta mănăstirii se află vechea biserică cu hramul Sfântu Gheorghe şi noua biserică cu hramul Naşterea Maicii Domnului.

De asemenea, mănăstirea găzduieşte un muzeu care are drept obiectiv colectarea, conservarea bunurilor culturale şi valorificarea lor prin expunere şi publicare.

Comuna Valea Moldovei

Situl arheologic”Necropola Tumulară” datat în secolul III-IV după Hristos.

Harta patrimoniului cultural este inclusă în Anexa 10 la Planul de management.

#### 2.4.1.7. Peisajul

Peisajul ariei protejate este puternic antropizat.

Aria protejată se situează în podișul Moldovei, districtul câmpiilor piemontane cu caracter de eroziune şi de acumulare cuaternare - prundişuri, nisipuri şi luturi nisipoase, formate în continuarea evoluţiei câmpiilor piemontane cu tererase etajate larg dezvoltate în evantai, conuri de dejecţie şi şesuri întinse, cu o reţea hidrografică puternică şi cu bogate ape subterane, situate aproape la suprafaţă.

Aspectul zonei este în majoritate cel de podiş relief cu fragmentare deluroasă, cu văi relativ largi şi versanţi cu pante domoale, rareori cu pante repezi şi cu procese de eroziune şi alunecări.

În lungul albiei Moldovei peisajul este caracterizat prin câmpuri aluviale de luncă, fecvent inundabile, cu numeroase meandre, bălţi  şi microrelief de terase joase.

Pe suprafața sitului sunt prezente habitate naturale și antropizate. Pajiștile sunt prezente la nivelul teraselor albiei râului Moldova, pe unii versanţi erodaţi şi afectaţi de alunecări. În lunca Moldovei sunt prezente zăvoaie care cuprind plop alb - Poppulus alba,  răchită - Salix fragilis și subarboret de cătină albă - Hippophae rhamnoides.

Suprafețele cultivate sunt utilizate pentru cultura porumbului, florii soarelui și grâului pe arii reduse. Câmpurile cultivate apar mozaicat, suprafețele nefiind supuse agriculturii intensive, de tip monocultură.

Harta peisajului este inclusă în Anexa 8 la Planul de management.

### 2.4.2 Impacturi

#### 2.4.2.1 Presiuni - impacturi trecute și prezente

Presiunile au fost identificate și evaluate ca intensitate în cadrul proiectului POS Mediu Axa 4 componenta: ,,Realizare studii de inventariere,  cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor, studiul amenințărilor și studiu socio-economic pentru ariile ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești, ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman, ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși”.

Presiunile/impacturile trecute și prezente sunt sintetizate în tabelul nr. 12, ținându-se cont de impacturile actuale și potențiale evaluate la toate speciile de interes comunitar din sit.

Hărți ale presiunilor - impacturi trecute și prezente sunt incluse în Anexa 15 la Planul de management.

Presiuni - impacturi trecute și prezente

Tabelul nr. 12.

| Nr. crt. | Codul și denumirea presiunii/amenințării | Intensitatea presiunii/amenințării | Localizare | Grupul de specii pentru care este valabilă amenințarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C01.01. Extragere de nisip și pietriș | R | Pe tot parcursul râului Moldova din sit | Speciile de pești și amfibieni |
| 2 | H01 Poluarea apelor de suprafaţă -limnice, terestre, marine și salmastre | S | Pe tot parcursul râului Moldova, afluenților săi din sit și a bălților permanente și temporare | Speciile de pești și amfibieni |
| 3 | I01 Specii invazive non-native | M | Pe tot parcursul râului Moldova, afluenților săi din sit și a bălților permanente și temporare | Speciile de pești și amfibieni |
| 4 | A05.01 Creșterea animalelor, A04.02.05 Pășunatul ne-intensiv în amestec de animale | S | Malurile râurilor în zone cu pășuni | Speciile de amfibieni și mamifere |
| 5 | K01.02 Colmatare | S | Bălți permanente și temporare în zonele: Capu Câmpului, Mălini, Cornu Luncii, Șinca, Bogata, Brăiești, Sasca Mică, Baia | Speciile de amfibieni |
| 6 | D01.02. Trafic auto | S | Zonele traversate de drumuri auto din sit | Speciile de amfibieni și mamifere |
| 7 | E03.01 Depozitarea deșeurilor | M | Toată suprafața ariei protejate | Speciile de amfibieni și mamifere |
| 8 | K01.02. Acumularea de materie organică | S | Bălți temoporare și permanente | Speciile de pești și amfibieni |
| 9 | I.02 Hibridizare | S | Întreaga suprafață a sitului | Bombina bombina și B. variegata |
| 10 | B02.02 Curățarea pădurii | M | Pe tot parcursul râului Moldova din sit | Speciile de pești și amfibieni |
| 11 | A04.01.05 Pășunat neintensiv în amestec de animale | S | Pășune din vecinătatea brațului mort al râului Moldova, Capu Câmpului, Capu Codrului, Brăiești, Mălini | Speciile de amfibieni și mamifere |
| 12 | 2. D02.02. Conducte | M | Drumul dintre Șinca - comuna Cornu Luncii și Bogata - comuna Baia | Speciile de amfibieni |
| 13 | K01.04 Inundare | S | Pe tot parcursul râului Moldova din sit | Speciile de amfibieni |

Legendă: S - intensitate scăzută, M - intensitate medie, R - intensitate ridicată.

#### 2.4.2.2 Amenințări - impacturi viitoare previzibile

Amenințările/impacturile viitoare previzibile/potențiale sunt sintetizate în tabelul nr. 13, ținându-se cont de impacturile potențiale evaluate la toate speciile de interes comunitar din sit.

Hărți ale amenințărilor - impacturi viitoare previzibile sunt incluse în Anexa 16 la Planul de management.

Amenințări - impacturi viitoare previzibile

Tabelul nr. 13.

| Nr. crt. | Codul și denumirea presiunii/amenințării | Intensitatea presiunii/amenințării | Localizare | Grupul de specii pentru care este valabilă amenințarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C01.01 Extracția de agregate minerale | R | Pe tot parcursul râului Moldova din sit | Speciile de pești și amfibieni |
| 2 | H01 Poluarea apelor de suprafaţă - limnice, terestre, marine și salmastre | S | Pe tot parcursul râului Moldova, afluenților săi din sit și a bălților permanente și temporare | Speciile de pești și amfibieni |
| 3 | I01 Specii invazive non-native | M | Pe tot parcursul râului Moldova, afluenților săi din sit și a bălților permanente și temporare | Speciile de pești și amfibieni |
| 4 | J02.02 Înlăturarea de sedimente - mâl. | M | Pe tot parcursul râului Moldova, afluenților săi din sit și a bălților permanente și temporare | Speciile de pești și amfibieni |
| 5 | K01.03 Secare | M | Pe tot parcursul râului Moldova, afluenților săi din sit și a bălților permanente și temporare | Speciile de pești și amfibieni |
| 6 | A05.01 Creșterea animalelor | S | Malurile râurilor în zone cu pășuni | Speciile de amfibieni și mamifere |
| 7 | K01.02 Colmatare | S | Bălți permanente | Speciile de amfibieni |
| 8 | B07 Alte activități silvice | S | Sectoarele cu fond forestier - Păltinoasa | Speciile de amfibieni |
| 9 | D01.02 Drumuri auto | R | Zona drumurilor auto | Speciile de amfibieni |
| 10 | M01.02 Secete și precipitații reduse | S | Toată suprafața sitului | Speciile de amfibieni și pești |
| 11 | E03.01 Depozitarea deșeurilor | M | Toată suprafața ariei protejate | Speciile de amfibieni și mamifere |
| 12 | K01.02. Acumularea de materie organică | S | Bălți temoporare și permanente | Speciile de pești și amfibieni |
| 13 | I.02 Hibridizare | S | Întreaga suprafață a sitului | Bombina bombina și B. variegata |
| 14 | B02.02 Curățarea pădurii | M | Pe tot parcursul râului Moldova din sit | Speciile de pești și amfibieni |
| 15 | A04.01.05 Pășunat neintensiv în amestec de animale | S | Pășune din vecinătatea brațului mort al râului Moldova, Capu Câmpului, Capu Codrului, Brăiești, Mălini | Speciile de amfibieni și mamifere |
| 16 | J.03.02 Reducerea conectivității de habitat din cauze antropice | S | Capu Câmpului - Păltinoasa | Speciile de amfibieni |
| 17 | 3. M01.01 Schimbarea temperaturii ex. creșterea temperaturii și extremele | S | Malul drept al râului Moldova, pe raza localităților Capu Câmpului, Mălini, Șinca, Bogata, Jahalia / Râșca, în zonele împădurite de dealuri joase | Speciile de amfibieni |

Legendă: S - intensitate scăzută, M - intensitate medie, R - intensitate ridicată.

# 3. Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor

## 3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecarei specii de interes conservativ

Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes comunitar  s-a realizat prin studii în cadrul proiectului POS Mediu Axa 4 componenta: ,,Realizarea studii de inventariere,  cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor, studiul amenințărilor și studiu socio-economic pentru ariile ROSCI0363 Râul Moldova între Onceni și Mitești, ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman, ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși”.

Sinteza evaluării stării de conservare a fiecărei specii este redată în tabelul nr. 14.

Evaluarea stării de conservare a fiecarei specii de interes conservativ

Tabelul nr. 14.

| Nr. crt. | Specia | Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al: |
| --- | --- | --- |
|  |  | populației | habitatului | perspectivelor speciei, în urma aplicării măsurilor de management. | globală |
| 1 | Barbus meridionalis/ petenyi | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 2 | Sabanejewia aurata | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 6 | Triturus cristatus | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 7 | Triturus montandoni | nefavorabilă - inadecvată | nefavorabilă - inadecvată | favorabilă | nefavorabilă - inadecvată |
| 7 | Bombina bombina | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 8 | Bombina variegata | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 9 | Lutra lutra | nefavorabilă - inadecvată | nefavorabilă - inadecvată | favorabilă | nefavorabilă - inadecvată |

# 4. Scopul și obiectivele Planului de Management

## 4.1. Scopul Planului de management

Scopul principal al Planului de management este asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar din aria protejată, precum şi menținerea serviciilor ecosistemelor din sit.

## 4.2. Obiective generale, specifice și activități/măsuri

### 4.2.1. Obiective generale

A. Asigurarea stării de conservare favorabilă pentru toate speciile de interes comunitar/național și habitatelor acestora din sit

B. Promovarea și aplicarea unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului

C. Îmbunătăţirea atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, conştientizare, implicare și educare a tinerei generații în spiritul protecției naturii

D. Asigurarea unui management integrat eficient și adaptabil în vederea realizării obiectvelor

### 4.2.1.1 Obiective specifice

Au fost stabilite următoarele obiective specifice, grupate în patru programe:

Programul Managementul  biodiversității

Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora

Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora

Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora

Programul Vizitare, turism

Obiectiv specific 1: Facilitarea practicării unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului

Programul Conștientizare și educație

Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului

Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului

Programul Management și administrare

Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ariei protejate

Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente

Obiectiv specific 3: Realizarea de instruiri, documente strategice de planificare, rapoarte adecvate

### 4.2.1.1.1 Activități, măsuri de management

Programul Managementul  biodiversității și al peisajului

Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora

1. Continuarea identificării și cartării speciilor de interes comunitar/național

Se vor realiza în continuare activități de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar. Datele primare din teren vor fi notate în carnet, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date.

Orice nouă specie de interes comunitar va fi luată în considerare. Activitatea se va aplica pe întreaga suprafață a sitului, în mod continuu.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întreaga zonă a sitului.

2. Continuarea identificării și cartării habitatelor speciilor de interes comunitar/național

Se vor realiza în continuare activități de identificare și cartare a habitatelor speciilor de interes comunitar.  Datele primare din teren vor fi notate în carnet sau direct în baza de date electronice, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date la birou. Orice habitat nou de interes va fi luat în considerare.

Habitate vizate: toate habitatele speciilor de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a sitului.

Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor

1. Actualizarea permanentă a informațiilor privind speciile de interes comunitar/național prin monitorizarea acestora

Scopul acestei activități este acela de a evalua eficiența măsurilor de management în conservarea elementeleor protejate din sit.

Activitatea se referă la monitorizarea speciilor de interes comunitar/național, conform planului de monitorizare. Monitorizarea în teren se va concentra pe specie, habitatul caracteristic și amenințări.

Specii vizate: toate speciile de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a sitului, în punctele și pe transectele de monitorizare selectate de către custode.

2. Evaluarea anuală a stării de conservare a  speciilor de interes comunitar/național

În urma raportului de monitorizare, se va demara etapa de evaluare a stării de conservare, printr-un raport anual. Evaluarea stării de conservare a speciilor va urma etapele standard - evaluarea din punct de vedere al suprafeței, perspectivelor speciei și evaluarea globală.

Pe lângă speciile de de interes comunitar, vor fi în același mod monitorizate și cele care pot cauza unele dezechilibre în ecosistem - concurență la hrănire cu specii de interes comunitar, comportament agresiv față de specii sensibile de interes comunitar, răspândirea și proliferarea unor boli. Pentru speciile ”problemă” se va întocmi un capitol distinct în cadrul raportului de monitorizare.

Specii vizate: toate speciile de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: evaluarea se va realiza pentru întreaga suprafață.

Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar/național

1. Depistarea și eliminarea surselor de poluare cu deșeuri menajere

Se vor realiza controale în teren împreună cu reprezentanți ai instituțiilor abilitate în gestionarea depozitării deșeurilor în vederea identificării zonelor cu deșeuri depozitate necorespunzător.

Aceste zone vor fi menționate într-un raport al activității de control și se se vor urma căile legale pentru eliminarea acestora din sit și pentru a preîntâmpina depozitarea necorespunzătoare a acestora: aplicarea de amenzi contravenționale; găsirea unor soluții pentru un management mai eficient al deșeurilor la nivel local; colectarea deșeurilor din sit cu voluntari, membrii ai comunităților locale; activități de patrulare și control în zonele vulnerabile.

O parte din deșeurile menajere sunt depozitate de localnici în cuveta lacustră a bălților. Chiar dacă o parte din deșeuri provin din zonele situate în amonte, iar măsurile de management vizează planul local, o creștere a gradului de conștientizare asupra problemelor de mediu poate ameliora efectele acestui factor. De asemenea, este necesară curățarea cuvetelor lacustre de deșeurile ce duc la colmatarea habitatelor ”sursă” pentru speciile de amfibieni - bălți cu un număr ridicat de indivizi.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întreaga zonă a sitului.

2. Supravegherea modului în care se realizează exploatările forestiere din amonte

În amonte, pe afluenții râului Moldova - pârâul Râșca, pârâul Bogata există exploatări forestiere  care are un impact negativ asupra cursurilor de apă din aval: în apă intră resturi de lemne, care pătrund în branhiile speciilor de pești ducând la moartea acestora; din cauza tăierilor crește posibilitatea viiturilor și inundațiilor, în perioada acestora apa devenind poluată. Ca măsură de management trebuie controlată exploatarea pădurilor în amonte de sit, pentru că are efect asupra sitului.

Specii vizate: toate speciile de pești de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: în amonte, pe afluenții râului Moldova - pârâul Râșca, pârâul Bogata.

3. Interzicerea introducerii speciilor invazive de pești în bălțile artificiale

Se va interzice introducerea speciilor invazive de pești - Carassius gibelio, Pseudorasbora parva, Lepomis gibbosus, Ictalurus nebulosus.

Speciile de pești cu un caracter invaziv, intră în competiție cu speciile protejate și odată introduse sunt aproape imposibil de eliminat. Această competiție, pentru hrană și habitat, se finalizează cu un declin a speciilor protejate.

Se va realiza un control strict în vederea prevenirii introducerii și răspândirii speciilor de pești cu potential invaziv.

Specii vizate: toate speciile de pești de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: toate bălțile artificiale și naturale din sit, întregul curs al râului Moldova și al afluenților săi.

4. Implementarea restricțiilor privind accesul motorizat în anumite zone, aprinderea focurilor, producerea de zgomote puternice, aruncarea deșeurilor, colectarea speciilor de floră și faună.

Se vor realiza acțiuni de patrulare și control în teren, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor abilitate.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafață a sitului.

5. Realizarea/lobby pentru realizarea unei rețele de canalizare eficiente pentru localitățile limitrofe

Se vor realiza întâlniri cu administrațiile locale și instituțiile relevante în vederea identificării de soluții, surse de finanțare, scrierea și depunea de proiecte pentru eficientizarea rețelelor de canalizare ale localităților limitrofe râului Moldova care deversează ape menajere în cursurile de apă.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: localitățile de pe întreaga suprafață a sitului.

6. Promovarea unor tehnologii de extracție a agregatelor minerale adecvate conservării speciilor de interes comunitar/național și monitorizarea activității balastierelor

În vederea realizării lucrărilor de regularizare, decolmatare și recalibrare a albiei râului Moldova se vor impune următoarele măsuri:

- realizarea acestor lucrări în afara perioadei de reproducere a speciilor de pești de interes comunitar - majoritatea speciilor ihtiofaunei de interes comunitar își depun ponta pe substrat nisipos și pietros aflat în zone cu adâncime mică a apei - în vecintatea malurilor - riscând astfel să fie compropmisă întreaga generație prin excavările realizate;- se va interzice realizarea lucrărilor de excavare direct din albia râului în perioada de reproducere a speciilor de interes comunitar;

- în perioada de reproducere poate fi aprobată doar realizarea de lucrări de decolmatare, reprofilare și regularizare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin închis” cu condiția ca digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului Moldova să fie executat înaintea începerii perioadei de depunere a pontei de către speciile de pești de interes comunitar - cel târziu până la sfârșitul lunii aprilie. Digul temporar va fi excavat numai după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de pești de interes comunitar - respectiv după luna iulie;

- se interzice tranzitarea cursului râului, prin apă, cu orice mijloace de transport sau utilaje, când situația o impune se vor folosi podurile de acces existente sau vor fi amenjate poduri temporare din tuburi de beton;

- controlul strict al lucrărilor de regularizare, decolmatare și reprofilare a albiei râului Moldova de către autoritățile abilitate - Garda Națională de Mediu - comisariatele județene, Administrația Bazinală de Apă Siret, Sistemul Hidrotehnic Independent Pașcani - astfel încât să se asigure respectarea condițiilor din avizele și autorizațiile emise de autoritățile competente pentru protecția mediului;

- apa utilizată de stațiile de spălare - sortare la spălarea agregatelor minerale va fi reintrodusă în râu numai după decantare corespunzătoare;

- depozitaterea balastului se va face în afara habitatelor de pajiște.

Fac excepție situațiile bine justificate, prezentate la punctul 8, cu respectarea legislației în vigoare.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: zonele în care există sau se avizează noi balastiere de pe întregul curs al râului Moldova și al afluenților săi.

7. Desemnarea unor “zone de liniște”, de unde nu se poate extrage nisip și pietriș pe parcursul implementării Planului de management.

Pentru balastiere se va elabora un plan integrat de funcționare - care se poate pune în practică numai pe baza legii, controlat periodic de custode. Se vor desemna de către custode, cu avizul Agenției pentru Protecțai Mediului “zone de liniște”, de unde nu se poate extrage nisip și pietriș pe parcursul implementării Planului de management. Zonele vor avea aproximativ 5 km lungime, de-a lungul cursului de apă al râului Moldova.

Fac excepție situațiile bine justificate, prezentate la punctul 8, cu respectarea legislației în vigoare.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întregul curs al râului Moldova și al afluenților săi.

8. Supravegherea realizării lucrărilor prevăzute în Programul de Gospodărire a Apelor cu respectarea strictă a legislației în vigoare.

Activitățile specifice de gospodărire a apelor cu sunt: realizarea lucrărilor prevăzute în planul tehnic anual de exploatare și întreținere; realizarea lucrărilor de investiții propuse prin schema de amenajare a bazinului Siret; acțiuni de intervenție în albia minoră pentru asigurarea secțiunii optime de scurgere pentru debite medii și mari ale râului Moldova; măsuri de protecție împortiva animalelor care care periclitează siguranța și integritatea digurilor; intervenții de urgență ale autorităților de gospodărire a apelor în cazuri excepționale se vor face cu respectarea avizelor/autorizațiilor și cu un impact cât mai redus asupra speciilor care fac obiectul protejării acestei zone.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întregul curs al râului Moldova și al afluenților săi.

9. Interzicerea construirii de baraje, praguri și altor construcții similare în albia râului Moldova și ale afluenților principali, care pot constitui obstacole pentru speciile de pești.

Se va interzice construirea barajelor, obstacolelor, pragurilor în albia râului Moldova sau afluenților săi, care împiedică mișcarea speciilor de pești - orice obstacol mai înalt de 20 de cm.

De asemenea se interzice îndepărtarea sedimentelor pe porțiuni mari de râu.

Consolidarea malurilor trebuie să fie reglementată de către custode, pentru a împiedica omogenizarea habitatelor. Lucrările de prevenire a inundațiilor vor fi elaborate fără distrugerea malurilor, betonare pe zone extinse și fără construirea pragurilor de fund.

Lucrările de consolidare a malurilor vor fi efectuate, cu excepția situațiilor de urgență, în afara perioadei de reproducere a speciilor de ihtiofaună de interes comunitar, pe segmente de râu care să nu depășească 2 km lungime, în cazul lucrărilor de mare amploare. În timpul execuției acestor investiți utilajele și mijloacele de transport utilizate nu vor tranzita cursul râului. Când situația o impune se vor folosi podurile de acces existente sau vor fi amenjate poduri temporare din tuburi de beton. Utilajele folosite la lucrările de consolidare ale malurilor vor lucra de pe mal, cu excepția situațiilor exepționale când nu este posibilă execuția lucrărilor fără a atinge mediul acvtic. Având în vedere că albia râului Moldova este largă, iar cursul despletit, pentru lucrările de consolidare ale malurilor, în perioadele cu debit mic, se va face dirijarea cursului râului către malul opus prin diguri temporare din pietriș. Devierile de curs nu vor fi executate, în nicio situație, în perioada de depunere a pontei de către speciile de pești de importanță comunitară.

Fac excepție situațiile bine justificate, prezentate la punctul 8, cu respectarea legislației în vigoare.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întregul curs al râului Moldova și al afluenților săi.

10. Menținerea habitatelor acvatice folosite pentru reproducere de speciile de amfibieni

Se vor interzice/limita desecările, drenările, regularizările apelor curgătoare - tăierea meandrelor, betonarea sau pavarea fundului apelor.

Pentru menținerea bălților folosite pentru reproducere de către speciile de amfibieni se interzic desecările, drenările sau orice alte măsuri de regularizare a apelor curgătoare de exemplu: tăierea meandrelor, betonarea sau pavarea fundului apelor. Excepție fac doar activitățile de reconstrucție ecologică, acestea fiind permise doar cu acordul scris al custodelui.

Balastierele legale, care funcționează cu avize de la instituțiile abilitate vor trebui să nu intervină în zonele cu habitate “sursă” pentru metapopulațiile speciilor de amfibieni.

Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor acvatice utilizate pentru reproducere de către amfibieni și indirect scăderea diversității genetice prin izolarea habitatelor de reproducere. Un nivel scăzut al apei în bălți poate crește expunerea față de prădători a larvelor și pontei. Bălțile pot seca mai repede iar larvele amfibieni nu au suficient timp pentru a se metamorfoza. Este necesară monitorizarea acestor habitate și decolmatarea acestora dacă înainte de perioada de reproducere a speciilor de amfibieni acestea au o adâncime mai mică de 10 cm.

Fac excepție situațiile bine justificate, prezentate la punctul 8, cu respectarea legislației în vigoare.

Specii vizate: toate speciile de amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: toată suprafața sitului, de exemplu bălțile din zonele localităților Capu Câmpului, Capu Codrului, Brăiești.

11. Reglementarea/limitarea pășunatului și refacerea covorului ierbos în zonele unde acesta este degradat

Se impune limitarea numărului de animale care pășunează în sit între 0,3 și 1,0 U.V.M./ha de pășune și interzicerea pășunatului în perioada 30 noiembrie - 01 aprilie.

Se recomandă limitarea pășunatului în zonele unde covorul vegetal a fost distrus, ceea ce favorizează eroziunea și colmatarea habitatului acvatic și deranjul puternic al speciilor de mamifereși amfibieni.

Conform datelor din literatura de specialitate, tritonul cu creastă preferă habitatele acvatice cu o vegetație bogată și bogate în nutrienți, însă prezența acestuia este negativ corelată cu o încărcare prea mare în nutrienți și prezența fenomenelor de eutrofizare. Astfel, efectivele de Triturus cristatus au fost pozitiv corelate cu pășunatul extensiv, însă negativ corelate cu cel intensiv. În cadrul studiile realizate în teren a fost observat un pășunat scăzut spre moderat, care însă ar putea crește în viitor sau ar putea utiliza tehnici nedurabile,  suprapășunatul aceleiași zone. Recomandăm ca în acest sector dominat de ecosisteme de pajiște de luncă să se impună reglementarea pășunatului prin încheierea de contracte de pășunat, care să prevadă o încărcătură rezonabilă de animale/ha pășune  - pot fi luate valorile din ghidurile APA privind Bune condiții agricole și de mediu GAEC și un anumit calendar de pășunat, care să permită refacerea pășunilor și să evite supraîncărcarea cu nutrienți a solului și habitatelor acvatice ale tritonului cu creastă. În cadrul acestei măsuri se va elabora un contract standard de pășunare care să prevadă aceste condiții legate de conservarea tritonului cu creastă, dar în același timp și de un pășunat durabil și prietenos altor specii de amfibieni, reptile, insecte, păsări cu statut deosebit de conservare și cu statut legal de protecție. Acest model de contract va fi furnizat primăriilor comunelor Capu Câmpului, Valea Moldovei și Mălini, pentru a fi utilizat în sectorul amintit. De asemenea, în măsura în care parcele din cadrul acestui sector au regim privat de proprietate, se va încerca realizarea unor protocoale, prin evidențierea posibilităților de subvenționare prin noul program al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

În măsura în care se va considera necesar, se vor putea realiza activități de refacere a covorului vegetal, cu acordul proprietarilor de terenuri. În acest caz se vor realiza înierbări cu specii autohtone, în cea mai mare parte prin supraînsămânțare. Se vor folosi tehnologii care să nu afecteze speciile de interes consrevativ.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întreaga suprfață a sitului, în zonele în care se pășunează - de exemplu bălțile de pe pășunile localităților Capu Câmpului, Capu Codrului, Brăiești, Valea Moldovei și Mălini.

12. Conservarea zonelor cu bălți și a zonelor umede din habitatele forestiere și amenajarea de noi bălți de reproducere

Se recomandă încheierea unui protocol de colaborare cu Direcția Silvică Suceava sau cu Ocoalele Silvice Gura Humorului, Mălini și Râșca, pentru instruirea personalului silvic cu privire la importanța conservării habitatelor acvatice - bălți temporare, permanente, mlaștini, izvoare limnocrene, pâraie care băltesc, șanțuri/canale - din fondul forestier aferent acestor ocoale. Se recomandă realizarea unui ghid de instruire simplu, cu mult material grafic, elaborat în colaborare cu ingineri silvici, precum și susținerea unor sesiuni de instruire la sediile Direcția Silvică Suceava sau a celor trei ocoale silvice, cu recomandări practice de ocrotire a habitatelor acvatice utilizate de tritonul cu creastă - în general, de amfibieni.

Se vor realiza sesiuni de instruire a personalului silvic înainte de amenajarea habitatelor acvatice, privind ocrotirea bălților temporare și permanente existente în fondul forestier, astfel ca acesta să aibă în vedere aceste habitate în momentul în care vor desfășura activități silvice: exploatare forestieră, igienizare, pregătire și transport material lemnos. Habitatele acvatice care vor fi amenajate în fondul forestier, vor fi amenajate cu sprijinul personalului silvic și de vânătoare - în cazul suprapunerii unui fond de vânătoare,  bălțile putând avea și rolul de adăpători pentru fauna de interes cinegetic, fără a reprezenta o amenințare serioasă la adresa tritonului cu creastă. Este foarte important ca personalul silvic să înțeleagă importanța ocrotirii și creșterii numărului habitatelor acvatice ale speciilor de amfibieni, în special pentru contribuția lor la controlul natural al dăunătorilor forestieri. Mai multe specii de amfibieni vor prolifera ca urmare a aplicării acestei măsuri: Rana dalmatina, Triturus vulgaris, Bombina variegata, Bombina bombina, Bufo bufo, Hyla arborea - specii care au un rol important în acest serviciu natural de control al dăunătorilor.

Amenajarea unor habitate acvatice - bălți - se va efectua în fondul forestier, în zonele de habitat rezultate ca favorabile în urma modelării ecologice, această măsură fiind una care va scădea impactul presiunilor date de trecerea cu animalele pe drumurile comunale și colmatarea observată în cazul mai multor bălți. O rețea de bălți, suficient de apropiate între ele, ca să permită schimburile populaționale - fluxul de gene - poate susține o structură metapopulațională, în care diferitele subpopulații - limitate la respectivele bălți - au o dinamică specifică de extincție și recolonizare. Extincția unei sub-populații locale, secarea bălții sau distrugerea habitatului, nu reprezintă în cazul acesta o problemă de conservare, șansele de recolonizare fiind ridicate, într-un peisaj care prezintă o rețea de bălți.

Se recomandă amenajarea unor habitate acvatice din 500 în 500 m, știind că tritonii cu creastă migrează până la 800 m.

Habitatele acvatice amenajate în fondul forestier, în tufărișuri sau ecosisteme de pajiște trebuie să aibă dimensiuni de între 18 x 18 m sau 20 x 20 m, pentru a atinge valori între 2000 și 2500 mp ale suprafețelor însumate, prag de la care se consideră că metapopulațiile pot fi viabile. Habitatele acvatice ar trebui să fie situate înăuntrul sau la marginea fondului forestier, nu mai departe de 50 m, să aibă adâncimi maxime de aproximativ 1 m și o zonă de adâncime mică - sub 50 cm, de cel puțin 25% din suprafețele acestora, să aibă malurile cu pante între 20 și 40o, substratul trebuie să fie din argilă compactată, cu un strat de nisip deasupra, să aibă umbră oferită de coronament între 50 și 100%. Se recomandă realizarea unor grămezi de lemn mort și/sau pietre în apropierea acestor habitate acvatice, pentru facilitarea hibernării în condiții sigure a tritonilor cu creastă.

Specii vizate: toate speciile de amfibieni.

Localizarea măsurii propuse: conservarea habitatelor speciilor de amfibieni va fi realizată pe toată suprafața sitului; amenajarea de noi habitate acvatice va fi realizată în pădurile din Șinca, Bogata, Mălini, Cornu Luncii, Baia.

13. Adaptarea managementului forestier la necesitățile de conservare ale speciilor de interes comunitar/național

Se recomandă: păstrarea elementelor lineare de vegetaţie, de exemplu: şiruri de arbori, garduri vii, care oferă conexiune între diferite trupuri de pădure; păstrarea unei diversităţi naturale cu arbori şi arbuşti din specii autohtone; menţinerea lemnului mort în pădure - acest lucru favorizează diversitatea de insecte; realizarea de reîmpăduriri cu specii indigene - fag, stejar, plop; menţinerea pajiștilor și poienilor; interzicerea înlocuirii pădurilor de tip natural-fundamental cu arborete formate din specii alohtone sau modificate genetic - plop euro-american, salcâm, stejar roșu, oțetar; menţinerea suprafeţelor de apă stătătoare şi curgătoare în păduri; reducerea folosirii pesticidelor/insecticidelor în tratarea diferiților dăunători din păduri.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: toate zonele din sit cu habitate forestiere.

14. Limitarea realizării de noi drumuri de acces și monitorizarea drumurilor existente

Deoarece situl este străbătut de numeroase drumuri de pământ și drumuri de exploatare se recomandă monitorizare acestora și menținerea doar a celor care sunt absolut necesare.

Se va interzice realizare de noi drumuri, cu excepția cazurilor în care prin documentații avizate se demonstreză că acestea sunt absolut necesare.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafață a sitului.

15. Includerea prevederilor Planului de management al sitului în amenajamentele silvice

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: în toate zonele cu habitate forestiere acoperite de amenajamentele silvice.

16. Includerea prevederilor Planului de management al sitului în planurile de urbanism - Planuri Urbanistice Generale și Planuri Urbanistice Zonale

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafață a sitului

17. Interzicerea/limitarea schimbării modului de utilizare a terenurilor

Schimbarea modului de utilizare al terenurilor de la pajiște sau arabil la perimentru construit va fi interzisă. Pot fi avizate doar schimbări temporare ale modului de folosiță a unor ici suprafețe de teren de maxim 2 ha fiecare dar fără a depăși însumate 5 % din clasa de habitat respectivă la nivelul sitului

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafață a sitului

18. Sigilarea gurii de vizitare a conductei de apă dintre localitățile Șinca și Bogata

Recomandăm încheierea unui protocol de colaborare cu operatorul rețelei de distribuție de care aparține conducta de apă dintre localitățile Șinca și Bogata, în vederea sigilării gurii de vizitare betonate, care funcționează în prezent ca o capcană pentru tritonii cu creastă. Această măsură presupune capturarea amfibienilor căzuți în gura de vizitare și drenarea apei pe pajiștea alăturată.

Specii vizate: toate speciile de amfibieni de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: între localitățile Șinca și Bogata

19. Identificarea zonelor ce vor fi desemnate drept coridoare de dispersie și evidențierea lor în cadrul procesului de avizare a proiectelor noi de investiții.

Se recomandă realizarea unei modelări spațiale de permeabilitate, pentru a identifica pe baza datelor de biologie ale tritonului carpatic și a caracteristicilor de habitat din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși cele mai bune zone candidate la statutul de coridoare de dispersie, precum și evidențierea lor în cadrul procesului de avizare a proiectelor noi de investiții. Măsura este menită a fundamenta amenajarea unor coridoare de dispersie, pentru asigurarea unei reziliențe absolut necesare în contextul localizării ariei naturale protejate la limita de distribuție a tritonului carpatic. Amenințările potențiale pentru specie, schimbarea temperaturii și reducerea conectivității putând induce sau potența problema hibridării introgresive dintre tritonul carpatic și cel comun. Creșterea conectivității dintre populații diferite poate asigura reziliența necesară, în special din punct de vedere genetic, în condițiile creșterii temperaturii globale și a extremelor climatice. Creșterea conectivității de habitat va asigura fluxul necesar dintre populații diferite și asigurarea unei vigori genetice, ceea ce va împiedica apariția presiunii date de hibridarea introgresivă - fitness scăzut, conform Szymura, 1993. Realizarea unei modelări spațiale a matricei de permeabilitate sau a unei hărți de fricțiune, va putea fundamenta pe viitor realizarea unor coridoare de dispersie pentru tritonul carpatic. De aceste coridoare vor beneficia și alte specii de amfibieni, inclusiv speciile genului Bombina, Rana dalmatina, Rana temporaria, Hyla arborea, Triturus cristatus, dar nu numai.

Specii vizate: speciile de tritoni de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: Realizarea modelării poate fi pentru întregul situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, deși pentru tritonul carpatic este evident că doar malul drept al râului Moldovei - pe raza localităților Capu Câmpului, Mălini, Șinca, Sasca Mare, Bogata, Jahalia, Râșca - este important din punct de vedere al habitatelor favorabile. O viitoare măsură de realizare a unor coridoare de dispersie recomandăm a fi realizată doar pe malul drept, pentru o concentrare eficientă a eforturilor de conservare.

20. Implementarea măsurilor de conservare din planul de management și a altora noi, în funcție de rezultatele monitorizării din teren, ori de câte ori este necesar

Custodele ariei protejate va implementa măsurile de conservare recomandate anterior dar va implementa și alte măsuri noi, în funcție de rezultatele monitorizărilor.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafață a sitului.

Program 2. Vizitare, turism

Obiectiv specific 1: Facilitarea practicării unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului

1.  Amenajarea unor puncte cheie de observare a biodiversitatii și întreținerea amenajărilor

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma realizării Strategiei de Vizitare

2.  Amenajarea unor unor trasee ecoturistice  și întreținerea amenajărilor

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma realizării Strategiei de Vizitare

3.  Instalarea de panouri și indicatoare în principalele puncte de interes și întreținerea acestora

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma realizării Strategiei de Vizitare

4.  Amenajarea de puncte de informare, eventual a unui centru de vizitare și întreținerea acestora

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma realizării Strategiei de Vizitare

5.  Prezentarea, prin intermediul birourilor/mijloacelor de informare turistică ale localităților limitrofe, a unor informații  detaliate cu privire la aria protejată ca sit și atracție turistică

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma realizării Strategiei de Vizitare

6.  Crearea și promovarea unui portofoliu de activități sportive pentru aria protejată.

Se va crea și promova un portofoliu de activități sportive pentru aria protejată -  drumeție, alergare, maraton și conectarea acestuia cu manifestările turistice și sportive din zonă

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma realizării Strategiei de Vizitare

7. Crearea și promovarea unui portofoliu de activități vizând cunoașterea speciilor și habitatelor sitului de tipul unui turism științific, cu ghizi special instruiți

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma realizării Strategiei de Vizitare

8.  Realizarea Strategiei de Vizitare

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

9.  Informarea vizitatorilor cu privire la valorile ariei naturale protejate și a regulilor de vizitare

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere, de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

10.  Crearea și implementarea unui sistem de rangeri voluntari din rândul tinerilor din localitățile adiacente

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

Program 3. Conștientizare și educație

Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului

1. Crearea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind conștientizarea publicului

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

2. Realizarea de întâlniri pentru actualizarea strategiei şi a planului de acţiune privind conştientizarea publicului

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

3. Realizarea de întâlniri periodice cu factorii interesati

Plecând de la ideea că populația locală reprezintă actorul principal al existenței și managementului sitului, una din modalitățile de informare, conştientizare, consultare şi implicare o reprezintă discuțiile deschise pe diverse teme de interes, cu grupuri de proprietari, administratori de teren, reprezentanți ai autorităților locale sau altor factori de interes. Se propune organizarea a minimum o întâlnire pe an, însă dacă există interes și este necesar, numărul discuțiilor organizate poate fi mai mare. Este vizat întregul sit, cu toate comunitățile locale și interesele socio-economice ce interferează cu aria naturală protejată.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

4. Promovarea Ghidului privind cele mai bune practici agricole şi a Codului pentru bune condiţii agricole și de mediu - GAEC - în rândul agricultorilor de pe teritoriul sitului

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

5. Dezvoltarea de parteneriate cu persoane și instituții relevante

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

6. Informarea și conștientizarea localnicilor cu privire la aria protejată, valorile naturale și oportunitățile de valorificare durabilă

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

7. Promovarea ariei protejate naturale pe pagina web a custodelui, pe diverse medii de socializare online

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

8. Promovarea/Realizarea materialelor informative pentru panourile de informare pe traseele turistice

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

9. Promovarea națională și internațională a sitului, ca și destinație turistică

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

10. Consultarea arhivelor cu privire la tradiții vechi în vederea promovării lor

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

11. Organizarea de manifestări culturale

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

12. Conceperea şi distribuirea siglei sitului către producătorii locali de produse tradiţionale

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

13. Prezentarea produselor tradiţionale locale etichetate cu sigla sitului pe paginile web existente.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului

1. Promovarea ghidului educativ pentru copii

Ghidul educativ destinat elevilor, realizat prin proiectul POS Mediu Axa 4 ,,Managementul durabil al trei arii protejate situate pe râul Moldova”, va fi prezentat în toate școlile localtăților limitrofe sitului.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: toate școlile din localitățile limitrofe ariei protejate.

2. Implementarea de activități educative în aria protejată și la sediile instituțiilor școlare

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

Program 4. Management și administrare

Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ariei protejate

1. Realizare/echipare punct de lucru custode și centru de vizitare

Se va realiza un centru de vizitare și educație pentru prezentarea speciilor din sit. Locația și structura acestuia va fi stabilită ulterior de custode. Aici va funcționa și punctul de lucru al custodelui ariei protejate.

Detalii despre  în planurile de lucru anuale.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

2. Materializarea limitelor ariei protejate pe teren şi menţinerea acestora

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

3. Realizarea, montarea și întreținerea panourilor indicatoare, panourilor de avertizare şi a panourilor informative pentru evidenţierea limitelor sitului

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

4. Asigurarea de dotări și echipament de teren adecvat

Activitatea are un caracter direct protectiv pentru sit, prin patrulări efectuate în vederea prevenirii unor probleme/amenințări în sit. În acțiunile de patrulare, pază și monitorizare este implicat personalul custodelui, dar și voluntari. Pentru ca astfel de acțiuni să fie eficiente, trebuie asigurat echipamentul necesar, format din mijloace auto, autolaborator cu hidrobion, data-logger cu senzori pentru analizele fizico-chimice a apei, oxigenometru, pH metru de teren, aparat foto cu teleobiectiv, video-cameră semi-profesională, aparat cu telemetrie cu antenă și mărci ultrasonice pentru analiza comportamentului și a tiparului migrațiilor speciilor de pești periclitați, binocluri, GPS-uri teren, lunete, camere de teren pentru monitorizarea mamiferelor, berci gonflabile cu motoare termice, peridocuri, precum și alte dotări considerate necesare de către custode. Sunt luate în considerare toate habitatele și speciile de interes comunitar.

Necesarul de echipamente va fi detaliat în planurile de lucru anuale.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

5. Asigurarea de echipament de birou adecvat

Se vor achiziționa echipamente necesare bunei funcționări a echipei custodelui: calculatoare, imprimantă, soft-uri cu licență.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente

1. Adaptarea organigramei custodelui la necesităţile de aplicare ale Planului de management

2. Evaluarea nevoilor de formare ale personalului implicat în managementul sitului

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

3. Desfăşurarea şi participarea la cursuri de instruire, schimburi de experiență, conferințe

Pentru ca administrarea și managementul sitului să fie eficiente este necesar ca anual să se organizeze instruiri cu personalul implicat. Temele de instruire sunt în principal legate de administrarea propriu-zisă și de acțiunile din planul de management, punându-se accent pe acțiunile de pază și patrulare, și de monitorizare. Instruirile vor fi făcute și în funcție de anumite situații concrete care impun acest lucru. În fiecare an se va concepe un raport de instruire în funcție de temele discutate.

De asemenea, pregătirea personalului în vederea recunoașterii în teren a populațiilor speciilor de interes comunitar și a habitatelor acestora este imperios necesară.

Cunoașterea speciilor de interes conservativ, a habitatelor acestora și a localizării acestora în teren de către angajații custodelului și partenerii pentru implementarea Planului de management este obligatorie pentru implementarea eficientă a măsurilor de conservare care vizează aceste elemente.

Această activitate va fi realizată la începutul implementării Planului de management de către toți angajații custodelui, sub îndrumarea specialiștilor.

Fiecare angajat nou al ariei protejate va fi instruit pentru a putea recunoaște speciile de interes conservativ.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

Obiectiv specific 3: Realizarea și coordonarea eficientă a activităților administrative

1. Realizarea unui plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării

Custodele va realiza la începutul fiecărui an, un plan de lucru în care se vor detalia măsurile de management care vor trebui aplicate, zonele în care vor fi aplicate, resursele umane și resursele financiare alocate.

Acest plan de lucru va reprezenta de fapt o detaliere a măsurilor de management din Planul de management.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

2. Elaborarea rapoartelor de activitate şi financiare

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

3. Trimiterea şi completarea rapoartelor în funcţie de solicitările autorităţilor

Custodele raportează activitatea de custodie către autoritatea de protecția mediului, sub forma raportului anual de exercitare a custodiei. Prin acest raport se prezintă toate aspectele relevante de la nivelul sitului și în final starea ariei protejate. De asemenea, se pot întocmi și alte tipuri de rapoarte sau baze de date solicitate de autoritate. Acțiunea are în vedere întregul sit.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

4. Monitorizarea implementării Planului de management

Măsurile/activitățile Planului de management necesită a fi monitorizate în vederea asigurării îndeplinirii lor. Fiecare măsură/activitate în parte se va monitoriza după aplicare, prin verificarea indicatorilor specifici de realizare. Eventual pot fi utilizate și alte modalități ce iau în considerare nu doar rezultatele unei singure măsuri, ci a mai multora care sunt conectate între ele sau a căror feed-back-uri reies doar prin însumarea îndeplinirii lor.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

5. Identificare și accesare surse de finanțare

Una din cele mai importante măsuri privind acoperirea unor cheltuieli administrative și de management ale sitului, este atragerea de fonduri prin diverse programe/proiecte. Este necesară identificarea surselor de finanțare ce pot fi utile în acest sens și completarea cererilor de finanțare. O abordare eficientă este să fie luat în considerare orice tip de finanțare ce poate rezolva sau facilita activitățile/măsurile din proiect, fie considerate separat, fie grupate pe diverse obiective specifice.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

6. Realizarea de patrule periodice pe teritoriul sitului

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

7. Eliberarea de avize - negative/pozitive/cu restricţii pentru planurile şi proiectele care se realizează pe teritoriul sitului

Custodele va evalua impactul planurilor şi proiectelor propuse a fi realizate pe teritoriul sitului prin studierea deocumentației depuse de către solicitanți și pe baza observațiilor din teren.

În urma evaluării custodele va elibera avize - negative/pozitive/cu restricţii.

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

8. Actualizarea permanentă a  bazei de date

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

9. Pregătirea evaluării rezultatelor implementării Planului de management în al V-lea an şi întocmirea noului plan

Specii vizate: toate speciile de pești, amfibieni și mamifere de interes conservativ.

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului.

# 5. Planul de activități

## 5.1. Detalierea activităților

Acţiunile și măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor, prioritizarea acestora, partenerii de implementare precum și durata și periodicitatea acțiunilor sunt prezentate în tabelul nr. 15.

Prioritatea 1: Se atribuie acţiunilor care trebuie să se desfăşoare în perioada de implementare a Planului de management; nu există nici o scuză pentru eşec.

Prioritatea 2: Acţiuni ce ar trebui finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o explicaţie serioasă dacă nu vor fi realizate.

Prioritatea 3: Acţiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/sau resurse.

Acţiunile și măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor

Tabelul nr. 15

| Acțiuni | Indicatori de realizare | Prioritatea | Activitatea la nivel de semestru | Parteneri pentru implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |  |
|  |  |  | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |  |
| Program 1. Programul Managementul biodiversității și al peisajului Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora |
| 1.1.1. Continuarea identificării și cartării speciilor de interes comunitar/național | Raport anual privind identificarea speciilor noi și/sau identificarea celor prezente în noi zone | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specialiști în domeniu, institute de cercetare |
| 1.1.2. Continuarea identificării și cartării habitatelor speciilor de interes comunitar/național | Raport anual privind identificarea habitatelor noi și/sau identificarea celor prezente în noi zone | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specialiști în domeniu, institute de cercetare |
| Program 1. Programul Managementul biodiversității și al peisajului Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor interes comunitar/național |
| 1.2.1. Actualizarea permanentă a informațiilor privind speciile de interes comunitar/național prin monitorizarea acestora | Informații actualizate - raport anual privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar/național | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specialiști în domeniu, institute de cercetare |
| 1.2.2. Evaluarea anuală a stării de conservare a speciilor de interes comunitar/național | Raport anual privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar/național | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specialiști în domeniu, institute de cercetare |
| Program 1. Programul Managementul biodiversității și al peisajului Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar/național |
| 1.3.1. Depistarea și eliminarea surselor de poluare cu deșeuri menajere | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; surse de poluare depistate și eliminate; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Poliție Locală, Inspectoratul Județean al Poliției, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului Garda Națională de Mediu - comisariate județene proprietari și administratori și proprietari de terenuri |
| 1.3.2. Supravegherea modului în care se realizează exploatările forestiere din amonte | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; exploatări realizate cu respectarea normelor; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, ocoale silvice, proprietari de terenuri |
| 1.3.3. Interzicerea introducerii speciilor invazive de pești în bălțile artificiale | În teren nu sunt identificate specii invazive de pești; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, Poliție Locală, proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.4. Implementarea restricțiilor privind accesul motorizat în anumite zone, aprinderea focurilor, producerea de zgomote puternice, aruncarea deșeurilor, colectarea speciilor de floră și faună | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; scăderea numărului de avertismente/contravenții; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, Poliție Locală, Inspectoratul Județean al Poliției, proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.5. Realizarea/lobby pentru realizarea unei rețele de canalizare eficiente pentru localitatile limitrofe | Rețele de canalizare realizate, rețele de canalizarea care funcționează eficient; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.6. Promovarea unor tehnologii de extracție a agregatelor minerale adecvate conservării speciilor de interes comunitar/național și monitorizarea activității balastierelor | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; extracția agregatelor minerale se face prin tehnologii adecvate conservării speciilor, activitatea balastierelor respectă prevederile Planului de management și condițiile din avizele și autorizațiile de mediu; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.7. Desemnarea unor “zone de liniște”, de unde nu se poate extrage nisip și pietriș pe parcursul implementării Planului de management. | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; existența în teren a “zonelor de liniște”; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.8. Supravegherea realizării lucrărilor prevăzute în Programul de Gospodărire a Apelor cu respectarea strictă a legislației în vigoare. | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene |
| 1.3.9. Interzicerea construirii de baraje, praguri și altor construcții similare în albia râului Moldova și ale afluenților principali, care pot constitui obstacole pentru speciile de pești | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; lipsa din teren a unor amenajări noi, menținerea conectivității habitatului; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene , proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.10. Menținerea habitatelor acvatice folosite pentru reproducere de speciile de amfibieni | Habitate menținute într-o stare de conservare favorabilă; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.11. Reglementarea/ limitarea pășunatului și refacerea covorului ierbos în zonele unde acesta este degradat | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; număr de animale adecvat, covor vegetal refăcut; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.12. Conservarea zonelor cu bălți și a zonelor umede din habitatele forestiere și amenajarea de noi bălți de reproducere | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; zone umede conservate; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.13. Adaptarea managementului forestier la necesitățile de conservare ale speciilor de interes comunitar/național | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; elemente de vegetație menținute în teren; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.14. Limitarea realizării de noi drumuri de acces și monitorizarea drumurilor existente | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; rețea de drumuri care nu afectează negativ conservarea speciilor de interes conservativ; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate regionale, proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.15. Includerea prevederilor Planului de management al sitului în amenajamentele silvice | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; amenajamenet revizuit, realizarea unui management forestier adecvat; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, Direcția Silvică Suceava și Ocoale Silvice proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.16. Includerea prevederilor Planului de management al sitului în planurile de urbanism - planurile urbanistice generale și zonale | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; planuri urbanistice generale și zonale adecvate statutului de arie protejată al zonei, management adecvat al terenurilor; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.17.Interzicerea/limitarea schimbării modului de utilizare a terenurilor | Menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; management adecvat al terenurilor, menținerea modului de utilizare al terenurilor; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene,proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.18. Sigilarea gurii de vizitare a conductei de apă dintre localitățile Șinca și Bogata | Gură de vizitare sigilată; raport | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, proprietari și administratori de terenuri |
| 1.3.19. Identificarea zonelor ce vor fi desemnate drept coridoare de dispersie și evidențierea lor în cadrul procesului de avizare a proiectelor noi de investiții. | Coridoare de dispersie evidențiate; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specialiști în domeniu, institute de cercetare |
| 1.3.20. Implementarea măsurilor de conservare din planul de management și a altora noi, în funcție de rezultatele monitorizării din teren, ori de câte ori este necesar | Specii și habitate menținute într-o stare de conservare favorabilă; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, proprietari și administratori de terenuri |
| Program 2. Vizitare, turism Obiectiv specific 1: Facilitarea practicării unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului |
| 2.1.1. Amenajarea unor puncte cheie de observare a biodiversitatii și întreținerea amenajărilor | Acces dirijat pentru evitarea distrugerii speciilor și habitatelor acestora, puncte amenajate | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, proprietari și administratori de terenuri |
| 2.1.2. Amenajarea unor unor trasee ecoturistice și întreținerea amenajărilor | Turiștii revin după prima vizită, trasee ecoturistice realizate; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, proprietari și administratori de terenuri, proprietari de structuri turistice și de cazare |
| 2.1.3. Instalarea de panouri și indicatoare în principalele puncte de interes și întreținerea acestora | Impact redus al vizitării, grad de satisfacție al vizitatorilor crescut, panouri realizate | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, proprietari și administratori de terenuri |
| 2.1.4. Amenajarea de puncte de informare - eventual a unui centru de vizitare și întreținerea acestora | Turiștii revin după prima vizită, puncte de informare/centru de vizitare amenajate și întreținute; raport | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, proprietari și administratori de terenuri, proprietari de structuri turistice și de cazare |
| 2.1.5. Prezentarea, prin intermediul birourilor/mijloacelor de informare turistică ale localităților limitrofe, a unor informații detaliate cu privire aria protejată ca sit și atracție turistică | Aria protejată prezentată corect și într un mod care asigură vizitarea și educarea în condiții optime; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, birouri promovare turism, consilii județene |
| 2.1.6. Crearea și promovarea unui portofoliu de activități sportive pentru aria protejată | Portofoliu de activități sportive creat și promovat; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, inspectorate școlare judeţene, asociații locale de turism, Ministerul Tineretului și Sportului, consilii județene |
| 2.1.7. Crearea și promovarea unui portofoliu de activități vizând cunoașterea speciilor și habitatelor sitului de tipul unui turism științific, cu ghizi special instruiți | Portofoliu de activități vizând cunoașterea speciilor și habitatelor sitului creat și promovat; număr de grupuri ghidate; raport | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, inspectorate școlare judeţene, asociații locale de turism, Ministerul Tineretului și Sportului, consilii județene, proprietari de structuri turistice și de cazare |
| 2.1.8. Realizarea Strategiei de management al vizitatorilor | Strategie realizată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, inspectorate școlare judeţene, asociații locale de turism, Ministerul Tineretului și Sportului, consilii județene |
| 2.1.9. Informarea vizitatorilor cu privire la valorile ariei naturale protejate și a regulilor de vizitare | Impactul negativ al vizitării este minim; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale , |
| 2.1.10. Crearea și implementarea unui sistem de rangeri voluntari din rândul tinerilor din localitățile adiacente | Impact negativ minim al vizitării, creșterea gradului de implicare publică; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, inspectorate școlare judeţene, |
| Program 3 Conștientizare și educație Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului |
| 3.1.1. Crearea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind conștientizarea publicului | Strategie și plan de acțiune realizate | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism |
| 3.1.2. Realizarea de întâlniri pentru actualizarea strategiei şi a planului de acţiune privind conştientizarea publicului | Strategie actualizată, întâlniri realizate; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, proprietari terenuri |
| 3.1.3. Realizarea de întâlniri periodice cu factorii interesati | Întâlniri realizate, factori interesați informați; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, proprietari și administratori de terenuri, inspectorate școlare judeţene, Administraţia Naţională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, |
| 3.1.4. Promovarea Ghidului privind cele mai bune practici agricole şi a Codului pentru bune condiţii agricole și de mediu - GAEC - în rândul agricultorilor de pe teritoriul sitului | Factori interesați informați; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, proprietari și administratori de terenuri |
| 3.1.5. Dezvoltarea de parteneriate cu persoane și instituții relevante | Parteneriate realizate; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, proprietari și administratori de terenuri, inspectorate școlare |
| 3.1.6. Informare și conștientizare localnici cu privire la ariile protejate, valorile naturale și oportunitățile de valorificare durabilă | Localnici informați și conștientizați; raport | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, proprietari și administratori de terenuri |
| 3.1.7. Promovarea ariei naturale protejate, a sitului pe pagina web a custodelui, pe diverse medii de socializare online | Pagină web funcțională și permanent actualizată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specialişti în domeniu |
| 3.1.8. Promovarea/Realizarea materialelor informative pentru panourile de informare pe traseele turistice | Materiale informative realizate | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, proprietari terenuri |
| 3.1.9. Promovarea națională și internațională a sitului, ca și destinație turistică | Arie protejată cunoscută la nivel național și internațional | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, Ministerul Tineretului și Sportului, consilii județene |
| 3.1.10. Consultarea arhivelor cu privire la tradiții vechi în vederea promovării lor | Informații existente, la dispoziția custodelui | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism |
| 3.1.11. Organizarea de manifestări culturale | Manifestări culturale organizate; raport | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, inspectorate școlare județene, consilii județene |
| 3.1.12. Conceperea şi distribuirea siglei sitului către producătorii locali de produse tradiţionale | Siglă concepută și distribuită | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, producători locali |
| 3.1.13. Prezentarea produselor tradiţionale locale etichetate cu sigla sitului pe paginile web existente. | Produse tradiționale etichetate | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, asociații locale de turism, producători locali |
| Program 3 Programul Conștientizare și educație Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului |
| 3.2.1. Promovarea ghidului educativ pentru copii | Copii educați și informați; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, profesori din școli, Inspectorate Școlare Județene |
| 3.2.2. Implementarea de activități educative în aria protejată și la sediile instituțiilor școlare | Minimum 2 prezentări annual; elevi educați/informați; raport | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, profesori din școli, inspectorate școlare județene |
| Program 4 Management și administrare Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ariei protejate |
| 4.1.1. Realizare/echipare punct de lucru custode și centru de vizitare | Facilități de administrare permanente | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, operatori în turism, producători locali |
| 4.1.2. Materializarea limitelor ariei protejate pe teren şi menţinerea acestora | Limite materializate în teren | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, proprietari de terenuri |
| 4.1.3. Realizarea, montarea și întreținerea panourilor indicatoare, panourilor de avertizare şi a panourilor informative pentru evidenţierea limitelor sitului | Panouri indicatoare, panourilor de avertizare şi a panourilor informative | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorităţi ale administraţiei publice locale, proprietari de terenuri |
| 4.1.4. Asigurarea de dotări și echipament de teren adecvat | Patrularea ariei în mod regulat; rapoarte patrulare | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.1.5. Asigurarea de echipament de birou adecvat | Existența unui echipament adecvat; rapoarte de activitate | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Program 4 Management și administrare Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente |
| 4.2.1. Adaptarea organigramei custodelui la necesităţile de aplicare ale Planului de management | Organigramă adecvată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul sitului. | Raport anual de privind necesarul de instruire | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.2.3. Desfăşurarea şi participarea la cursuri de instruire, schimburi de experiență, conferințe | Raport anual de instruire sau rapoarte intermediare dacă sunt necesare | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specialiști în domeniu |
| Program 4 Management și administrare Obiectiv specific 3: Realizarea și coordonarea eficientă a activităților administrative |
| 4.3.1. Realizarea unui plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării | Activități bine organizate | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.3.2. Elaborarea rapoartelor de activitate şi financiare | Rapoarte elaborate | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.3.3. Trimiterea şi completarea rapoartelor în funcţie de solicitările autorităţilor | Starea ariei naturale protejate cunoscută; rapoarte | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.3.4. Monitorizarea implementării Planului de management | Actiunile din Planul de management realizate | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.3.5. Identificare și accesare surse de finanțare | Acțiunile din Planul de management realizate; cereri de finanțare completate pentru proiecte cu diverse finanțări | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specialiști în domeniu |
| 4.3.6. Realizarea de patrule periodice pe teritoriul sitului | Patrularea ariei în mod regulat; rapoarte de patrulare | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poliție Locală, Garda Națională de Mediu - comisariate județene, Inspectoratul Județean al Poliției |
| 4.3.7. Eliberarea de avize - negative/pozitive/cu restricţii pentru planurile şi proiectele care se realizează pe teritoriul sitului | Avize - negative/pozitive/cu restricţii | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.3.8. Actualizarea permanentă a bazei de date | Baza de date actualizată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.3.9. Pregătirea evaluării rezultatelor implementării Planului de management în al V-lea an şi întocmirea noului plan | Raport final de activitate, Plan de management revizuit | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

## 5.2. Resurse umane, resurse financiare necesare implementării Planului de management

În baza activităților și măsurilor de management propuse pentru implementarea Planului de management, ținând cont de priorități și de țintele - indicatorii propuși, a fost estimată resursa umană precum și resursa financiară necesară  implementării planului, la nivel de acțiuni, suprograme și programe. Costurile estimate depășesc cu mult resursele disponibile, fiind necesară atragerea de finanțări precum și asigurarea de resurse financiare din bugetul autorității publice centrale care răspunde de arii naturale protejate pentru implementarea Planului de management.

Costurile anuale necesare implementării Planului de management, precum și lipsa de finanțare sunt astfel redate în Anexa nr. 1 la Planul de management - angajamentul bugetar.

# 6. Planul de monitorizare a activităților

Planul de monitorizare a activităților

Tabelul nr. 16.

| Tema | Monitorizarea implementării Planului de management |
| --- | --- |
| Obiective | Asigurarea faptului că aplicarea Planului de management este sistematic monitorizată, înregistrată şi evaluată şi că planul este adaptat corespunzător. |
|  | Corespondenţa obiectiv-acţiuni | Frecvenţa | Indicatorul monitorizat |
| Continuarea identificării și cartării speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora | 1.1.1., 1.1.2 | N | Rapoarte de activitate, bază de date specii și habitate, hărţi de distribuție a speciilor și habitatelor acestora |
| Actualizarea permanentă a informațiilor privind speciile de interes comunitar/național prin monitorizarea acestora și evaluarea anuală a stării de conservare | 1.2.1., 1.2.2. | P | Rapoarte anuale privind rezultatele monitorizării, rapoarte anuale privind starea de conservare |
| Depistarea și eliminarea surselor de poluare cu deșeuri menajere | 1.3.1 | C | Raport activitate, habitatele speciilor de interes conservativ menținute într-o stare bună de conservare, surse de poluare depistate și eliminate |
| Supravegherea modului în care se realizează exploatările forestiere din amonte | 1.3.2 | N | Raport activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; exploatări realizate cu respectarea normelor |
| Interzicerea introducerii speciilor invazive de pești în bălțile artificiale | 1.3.3 | C | Raport activitate, în teren nu sunt identificate specii invazive de pești |
| Implementarea restricțiilor privind accesul motorizat în anumite zone, aprinderea focurilor, producerea de zgomote puternice, aruncarea deșeurilor, colectarea speciilor de floră și faună | 1.3.4. | C | Raport activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; scăderea numărului de avertismente/contravenții |
| Realizarea/lobby pentru realizarea unor rețele de canalizare eficiente pentru localitatile limitrofe | 1.3.5. | C | Raport activitate, rețele de canalizare realizate, rețele de canalizarea care funcționează eficient |
| Promovarea unor tehnologii de extracție a agregatelor minerale adecvate conservării speciilor de interes comunitar/național și monitorizarea activității balastierelor | 1.3.6 | C | Raport activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; extracția agregatelor minerale se face prin tehnologii adecvate conservării speciilor, activitatea balastierelor respectă prevederile Planului de management și condițiile din avizele și autorizațiile de mediu; |
| Supravegherea realizării lucrărilor prevăzute în Programul de Gospodărire a Apelor cu respectarea strictă a legislației în vigoare | 1.3.8 | C | Raport activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă |
| Interzicerea construirii de baraje, praguri și altor construcții similare în albia râului Moldova și ale afluenților principali, care pot constitui obstacole pentru speciile de pești | 1.3.9. | C | Raport activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; lipsa din teren a unor amenajări noi, menținerea conectivității habitatului |
| Menținerea habitatelor acvatice folosite pentru reproducere de speciile de amfibieni | 1.3.10. | C | Raport activitate, habitate menținute într-o stare de conservare favorabilă |
| Reglementarea/ limitarea pășunatului și refacerea covorului ierbos în zonele unde acesta este degradat | 1.3.11. | C | Raport activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; număr de animale adecvat, covor vegetal refăcut |
| Conservarea zonelor cu bălți și a zonelor umede din habitatele forestiere și amenajarea de noi bălți de reproducere | 1.3.12. | N | Raport activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; zone umede conservate; |
| Adaptarea managementului forestier la necesitățile de conservare ale speciilor de interes comunitar/național | 1.3.13. | P | Rapoarte de activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; elemente de vegetație menținute în teren |
| Limitarea realizării de noi drumuri de acces și monitorizarea drumurilor existente | 1.3.14. | C | Rapoarte de activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; nu există drumuri noi în teren |
| Includerea prevederilor Planului de management al sitului în amenajamentele silvice | 1.3.15. | N | Rapoarte de activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; amenajamenet revizuit, realizarea unui management forestier adecvat |
| Includerea prevederilor Planului de management al sitului în planurile de urbanism - planurile urbanistice generale și zonale | 1.3.16. | N | Rapoarte de activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; planuri urbanistice generale și zonale adecvate statutului de arie protejată al zonei, management adecvat al terenurilor |
| Interzicerea/limitarea schimbării modului de utilizare a terenurilor | 1.3.17. | C | Rapoarte de activitate, menținerea speciilor de interes comunitar/național într-o stare de conservare favorabilă; management adecvat al terenurilor, menținerea modului de utilizare al terenurilor |
| Sigilarea gurii de vizitare a conductei de apă dintre localitățile Șinca și Bogata | 1.3.18. | N | Gură de vizitare sigilată; raport de activitate |
| Identificarea zonelor ce vor fi desemnate drept coridoare de dispersie și evidențierea lor în cadrul procesului de avizare a proiectelor noi de investiții. | 1.3.19. | N | Coridoare de dispersie evidențiate; raport de activitate |
| Implementarea măsurilor de conservare din planul de management și a altora noi, în funcție de rezultatele monitorizării din teren, ori de câte ori este necesar | 1.3.20. | C | Rapoarte de activitate, specii și habitate menținute într-o stare de conservare favorabilă |
| Amenajarea unor puncte cheie de observare a biodiversității și întreținerea amenajărilor | 2.1.1. | N | Acces dirijat pentru evitarea distrugerii speciilor și habitatelor acestora, puncte amenajate |
| Amenajarea unor unor trasee ecoturistice și întreținerea amenajărilor | 2.1.2. | C | Turiștii revin după prima vizită, trasee ecoturistice realizate; raport |
| Instalarea de panouri și indicatoare în principalele puncte de interes și întreținerea acestora | 2.1.3. | C | Impact redus al vizitării, grad de satisfacție al vizitatorilor crescut, panouri realizate |
| Amenajarea de puncte de informare - eventual a unui centru de vizitare și întreținerea acestora | 2.1.4. | C | Turiștii revin după prima vizită, puncte de informare/centru de vizitare amenajate și întreținute; raport |
| Prezentarea, prin intermediul birourilor/mijloacelor de informare turistică ale localităților limitrofe, a unor informații detaliate cu privire aria protejată ca sit și atracție turistică | 2.1.5. | C | Aria protejată prezentată corect și într-un mod care asigură vizitarea și educarea în condiții optime; raport |
| Crearea și promovarea unui portofoliu de activități sportive pentru aria protejată | 2.1.6. | P | Portofoliu de activități sportive creat și promovat; raport |
| Crearea și promovarea unui portofoliu de activități vizând cunoașterea speciilor și habitatelor sitului de tipul unui turism științific, cu ghizi special instruiți | 2.1.7. | P | Portofoliu de activități vizând cunoașterea speciilor și habitatelor sitului creat și promovat; număr de grupuri ghidate; raport |
| Realizarea Strategiei de management al vizitatorilor | 2.1.8. | N | Strategie realizată |
| Informarea vizitatorilor cu privire la valorile ariei naturale protejate și a regulilor de vizitare | 2.1.9. | C | Impactul negativ al vizitării este minim; raport |
| Crearea și implementarea unui sistem de rangeri voluntari din rândul tinerilor din localitățile adiacente | 2.1.10. | C | Impact negativ minim al vizitării, creșterea gradului de implicare publică; raport |
| Crearea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind conștientizarea publicului | 3.1.1. | N | Strategie și plan de acțiune realizate |
| Realizarea de întâlniri pentru actualizarea strategiei şi a planului de acţiune privind conştientizarea publicului | 3.1.2. | N | Strategie actualizată, întâlniri realizate; raport |
| Realizarea de întâlniri periodice cu factorii interesati | 3.1.3. | P | Întâlniri realizate, factori interesați informați; raport |
| Promovarea Ghidului privind cele mai bune practici agricole şi a Codului pentru bune condiţii agricole și de mediu - GAEC - în rândul agricultorilor de pe teritoriul sitului | 3.1.4. | N | Factori interesați informați; raport |
| Dezvoltarea de parteneriate cu persoane și instituții relevante | 3.1.5. | N | Parteneriate realizate; raport |
| Informare și conștientizare localnici cu privire la ariile protejate, valorile naturale și oportunitățile de valorificare durabilă | 3.1.6. | C | Localnici informați și conștientizați; raport |
| Promovarea ariei protejate naturale, a sitului pe pagina web a custodelui, pe diverse medii de socializare online | 3.1.7. | C | Pagină web funcțională și permanent actualizată |
| Promovarea/Realizarea materialelor informative pentru panourile de informare pe traseele turistice | 3.1.8. | N | Materiale informative realizate |
| Promovarea națională și internațională a sitului, ca și destinație turistică | 3.1.9. | N | Arie protejată cunoscută la nivel național și internațional |
| Consultarea arhivelor cu privire la tradiții vechi în vederea promovării lor | 3.1.10. | N | Informații existente, la dispoziția custodelui |
| Organizarea de manifestări culturale | 3.1.11. | P | Manifestări culturale organizate; raport |
| Conceperea şi distribuirea siglei sitului către producătorii locali de produse tradiţionale | 3.1.12. | N | Siglă concepută și distribuită |
| Prezentarea produselor tradiţionale locale etichetate cu sigla sitului pe paginile web existente. | 3.1.13. | N | Produse tradiționale etichetate |
| Promovarea ghidului educativ pentru copii | 3.2.1. | P | Copii educați și informați; raport |
| Implementarea de activități educative în aria protejată și la sediile instituțiilor școlare | 3.2.2 | P | Minimum 2 prezentări annual; elevi educați/informați; raport |
| Realizare/echipare punct de lucru custode | 4.1.1. | N | Facilități de administrare permanente |
| Materializarea limitelor ariei protejate pe teren şi menţinerea acestora | 4.1.2. | C | Limite materializate în teren |
| Realizarea, montarea și întreținerea panourilor indicatoare, panourilor de avertizare şi a panourilor informative pentru evidenţierea limitelor sitului | 4.1.3. | C | Panouri indicatoare, panourilor de avertizare şi a panourilor informative |
| Asigurarea de dotări și echipament de teren adecvat | 4.1.4. | N | Patrularea ariei în mod regulat; rapoarte patrulare |
| Asigurarea de echipament de birou adecvat | 4.1.5. | N | Existența unui echipament adecvat; rapoarte de activitate |
| Adaptarea organigramei custodelui la necesităţile de aplicare ale Planului de management | 4.2.1. | N | Organigramă adecvată |
| Evaluarea nevoilor de formare ale personalului implicat în managementul sitului. | 4.2.2. | N | Raport anual de privind necesarul de instruire |
| Desfăşurarea şi participarea la cursuri de instruire, schimburi de experiență, conferințe | 4.2.3. | N | Raport anual de instruire sau rapoarte intermediare dacă sunt necesare |
| Monitorizarea pregătirii, competenţei şi performanţelor personalului | 4.2.3. | C | Fişe de apreciere Formulare de evaluare |
| Asigurarea că personalul care participă la evenimente,cursuri, instruiri, vizite de studiu întocmeşte rapoarte şi aplică lecţiile învăţate în activităţile proprii | 4.2.3. | C | Raportări Activităţi în domeniile de aplicabilitate ale cursurilor |
| Analiza anuală a realizării Planului de management şi adaptarea în consecinţă a acţiunilor din Planul de management | 4.3.1. | P | Raport anual Modificări operate |
| Pregătirea unui plan de lucru anual cu activităţile planificate: personal, resurse, timp | 4.3.1. | P | Plan de lucru |
| Elaborarea rapoartelor de activitate şi financiare | 4.3.2. | P | Rapoarte elaborate |
| Trimiterea şi completarea rapoartelor în funcţie de solicitările autorităţilor | 4.3.3. | N | Starea ariei naturale protejate cunoscută; rapoarte |
| Monitorizarea implementării Planului de management | 4.3.4. | P | Actiunile din Planul de management realizate |
| Identificare și accesare surse de finanțare | 4.3.5. | N | Acțiunile din Planul de management realizate; cereri de finanțare completate pentru proiecte cu diverse finanțări |
| Realizarea de patrule periodice pe teritoriul sitului | 4.3.6. | C | Patrularea ariei în mod regulat; rapoarte de patrulare |
| Eliberarea de avize - negative/pozitive/cu restricţii pentru planurile şi proiectele care se realizează pe teritoriul sitului | 4.3.7. | C | Avize - negative/pozitive/cu restricţii |
| Actualizarea permanentă a bazei de date | 4.3.8. | C | Bază de date actualizată |
| Pregătirea evaluării rezultatelor implementării Planului de management în al V-lea an şi întocmirea noului plan | 4.3.9 | N | Raport final de activitate, Plan de management revizuit |
| Monitorizarea documentaţiilor realizate de custode | toate activitățile | C | Registru de intrări ieşiri |
| Menţinerea unei arhive cu toate documentaţiile şi publicaţiile produse de custode | toate activitățile | C | Arhiva custodelui |
| Monitorizarea activităţilor interne şi externe, activităţi înregistrate, documente oficiale şi acorduri | toate activitățile | C | Număr activităţi interne şi externe Număr documente oficiale, acorduri |
| Asigurarea unor formate adecvate pentru contracte, acorduri, şi a includerii mijloacelor de raportare, revizuire şi monitorizare | toate activitățile | C | Modele de contracte, acorduri |
| Producerea de minute şi procese verbale în urma întâlnirilor de lucru, şedinţe | toate activitățile | C | Minute şi procese verbale |
| Realizarea unui sistem de raportare a activităţilor personalului | toate activitățile | C | Raportări |
| Menţinerea unei biblioteci cu studii şi publicaţii despre aria protejată, precum şi cu literatură de specialitate | toate activitățile | C | Studii, publicaţii, literatură de specialitate |
| Asigurarea că toţi cercetătorii şi oamenii de teren depun copii ale muncii prestate | toate activitățile | C | Contracte de cercetare, voluntariat Fișe de raportare |
| Menţinerea înregistrărilor veniturilor financiare ale ariei protejate | toate activitățile | C | Acte contabile |

# 7. Bibliografie și referințe

Andreescu I., Torcea Ş., Murariu, D., 1979 - Contribution à la connaissance de la faune de mammifères des departaments d’Ilfov et de Teleorman (Roumanie), Trav. Mus. Hist. Nat. ”Grigore Antipa”, vol. XX: 549-511 , Bucureşti.

Apetroaie D., 1973 - Comunităţile de peşti din râurile Suceava şi Moldova care convieţuiesc cu specia Eudontomyzon mariae, Ocrotirea Naturii, nr.6: 34-58, Suceava.

Ardelean  G., Karacsonyi C.,  2002 - Flora şi fauna Văii Ierului (înainte şi după asanare). Editura Bion, Satu Mare.

Ardelean G., Beres I., 2000 - Fauna de vertebrate a Maramureşului, Editura Dacia, Cluj-Napoca.

Bănăduc D., 1999 - Data concerning the human impact on the ichthyofauna of the upper and middle sectors of the Olt River. In: Sârbu I., Curtean A., Bănăduc D. (eds.): The Upper and Middle Olt River Basin: 157-164, Sibiu.

Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura Academiei R.P.R. Bucureşti.

Bazilescu E., Sorescu C., Cruce M., Popescu M., 1980 - Catalogul sistematic al colecţiilor de vertebrate din Muzeul Olteniei. Oltenia. Studii şi Comunicări, Stiinţele Naturii:  311-411, Craiova.

Bider J.R., 1968 - Animal activity in uncontrolled terrestrial communities as determined by sand transect technique. Ecological Monographs 38: 269-308.

Burton E.C., Gray M.J., Schmutzer A.C.,  Miller D.L., 2009 -  Diﬀerential responses of postmetamorphic amphibians tocattle grazing in wetlands. J. Wildlife Manage, 73: 269-277

Călinescu R. I., 1931 -  Mamiferele Romăniei. Repartiţia şi problemele lor geografice-economice, Imprimeria Naţională, Bucureşti.

Chiriac E., Dănilă I., 1983 -  Recherches sur la parasitofaune de souslik Citellus cittelus L. dans la Moldavie de Nord. Analele Univiversității București, Biologie, 32: 43-46, București.

Cogălniceanu D., 1997 - Metode şi tehnici în studiul ecologiei amfibienilor. [Methods and techniques in the ecological study of amphibians]. Editura Universităţii Bucureşti.

Cogălniceanu D., 2002 - Amfibienii din România. Ghid de teren. [Amphibians of Romania. Field guide]. Naturalia Practica no. 5. Colecţia de Biologie-Ecologie, Universitatea din Bucureşti, Editura Ars Docendi.

Cogălniceanu D., 1997 -  Practicum de ecologie a amfibienilor, Editura Universităţii din Bucureşti.

Cogălniceanu D., Aioanei F., Bogdan M., 2000 - Amfibienii din România. Determinator, Editura Ars Docendi, București.

Cogălniceanu D., Szekely P., Samoilă C., Iosif R., Tudor M., Plăiaşu R., Stănescu F., Rozylowicz L., 2013 - Diversity and distribution of amphibians in Romania. ZooKeys 296: 35-57.

Cooke A.S., Arnold H.R., 2003 - Night counting, netting and population dynamics of crested newts (Triturus cristatus). Herpetological Bulletin 84:5-14.

Covaciu-Marcov S.D., Cicort-Lucaciu A.S., Sas I, Strugariu A., Cacuci P., Gherghel I., 2008 - Contributions to the knowledge regarding the composition and geographical distribution of the herpetofauna from Northern Moldavia (Suceava and Botosani Counties, Romania), North-Western Journal of Zoology 4: 25-47, Editura Universității Oradea.

Cuzic M., Drăgan V., 2000 -  Small mammals from Niculiţel Hills. Studii şi Cercetări,: 139-141, Universitatea Bacău.

Dalbey S. R., McMahon T. E., Fredenberg W., 1996  -  Effect of electrofishing pulse shape and electrofishing-induced spinal injury on long-term growth and survival of wild rainbow trout, North American Journal of Fisheries Management 16:560-569.

Davideanu G., Davideanu A., 2004 -   Date asupra ihtiofaunei râului Moldova. Studii și Comunicări Muzeul Național Brukenthal, Sțiinte Naturale 29, Sibiu.

Dwyer W. P., Erdahl D. A., 1995 - Effects of electroshock voltage, wave form, and pulse rate on survival of cutthroat trout eggs, North American Journal of Fisheries Management 15: 647-650.

Eekhout X., 2010 -  Sampling reptiles and amphibians. In: Eymann J., Degreef J., Häuser C., Monje J.C., Samyn Y & VandenSpiegel D. (Hrsg.) Manual on Field Recording Techniques and Protocols for All Taxa Biodiversity Inventories and Monitoring, Abc Taxa, 530-557, Meise, Belgium.

Elith J., Phillips S. J., Hastie T., Dudík M., Chee Y. E., Yates C. J., 2011 - A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. Diversity and Distributions, 17(1): 43-57.

Enzinger K., Gross M., 2013 - Netzwerk Ziesel. Ergebnisse des Zieselmonitorings 2009-2012. Naturschutzbund NO, Wien.

Franklin J., 2009 - Mapping species distributions: spatial inference and prediction, Cambridge University Press.

Fuhn, I.E., 1960 -  Amphibia. Fauna R.P.R., Editura Academiei Române, București

Gasc J. P., Cabela A., Crnobrnja-Isailovic J., Dolmen D., Grossenbacher K., Haffner P., Zuiderwijk A., 2004 - Atlas of amphibians and reptiles in Europe. Collection patrimoines naturels, Societas Europaea Herpetologica.

Gustafson D. H., Andersen A. S., Mikusinski G., Malmgren J. C., 2009 - Pond quality determinants of occurrence patterns of great crested newts (Triturus cristatus). Journal of Herpetology, 43(2): 300-310.

Gyurkó I., 1972 -  Édesvízi halaink,Ceres Könyvkiadó, Bukarest.

Gyurkó I., 1973 -   Édesvízi halaink. Ceres Könyvkiadó. Bukarest.

Halliday T., 2005 -  Amphibians. Ecological Census Methods, 2nd Edition, ed. by W. Sutherland, Cambridge University Press.

Hamar M., 1967 - Din viaţa rozătoarelor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

Hartel, T., Öllerer, K., 2009 - Local turnover and factors influencing the persistence of amphibians in permanent ponds from the Saxon landscapes of Transylvania, North-Western Journal of Zoology, 5(1), 40-52, Editura Universității Oradea.

Hausleithner C., 2013 - The European ground squirrel Monitoring Network Lower Austria, Austrian League for Nature Conservation: 26.

Hayer W.R., Donnelly M.A., Mc Diarmid R.W., Hayek L.C., Foster M.S., 1994 - Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Amphibians: 60-107, Washington DC: Smithsonian Institution Press.

Henry T. B., Grizzle J. M., 2004 - Survival of largemouth bass, bluegill and channel catfish embryos after electroshocking, Journal of Fish Biology 64:1206-1216.

Henry T. B., Grizzle J. M., Maceina M. J., 2003 - Electroshocking-induced mortality of four fish species during posthatching developement, American Fisheries Society: 299-306.

Herzig-Straschil B., 1976 - Nahrung und Nahrungserwerb des Ziesels. Acta theriologica 21/7:131-139.

Hollender B. A., Carline R. F., 1994 - Injury to wild brook trout by backpack electrofishing, North American Journal of Fisheries Management 14: 643-649.

Hut R.A., Barnes B.M., Daan S., 2002 - Body temperature patterns before, during, and after semi-natural hibernation in the European ground squirrel. J. Comp Physiol B 172: 47-58.

Iftime A. 2005 - Amphibia. “Cartea roşie a vertebratelor din România”. Ed. N. Botnariuc & V. Tatole. Editura Academiei Române şi Muzeul Naţional Istorie Naturală "Grigore Antipa", București.

Ionescu  V., Miron I., Munteanu D., Simionesc V., 1968 - Vertebratele din Bazinul montan al Bistriţei, Lucr. Stud Crc. Biol. Geol. Geogr. Stejarul, 1: 375-437 Piatra Neamt.

Juhász L., 2007 - A Bódva szakaszjellege a haltársulások összetétele alapján. Pisces Hungarici I. Magyar Haltani Konferencia, Supplement Kötet: 37-44.

Kottelat M., Freyhof J., 2007 - Handbook of European freshwater fishes, Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.

Madej Z., 1973 - Ecology of European fire-bellied toads Bombina (Oken 1816). Przgel. Zool. Wroclaw 17: 200 - 204.

Marsh D. M., P. C. Trenham, 2001 - Metapopulation Dynamics and Amphibian Conservation, Conservation Biology, 50: 40-49.

Meeske M. A.-C., 2009 - Die Europäische Sumpfschildkröte in Litauen. - In: Rogner, M.: Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis : 210-213 Edition Chimaira, Frankfurt am Main.

Meeskee C., Schneeweiss N., Briggs, L., 2009 - Action A.3: Criteria For Favourable Conservation Status For Populations Of European Pond Turtles, Fire-Bellied Toads And Great Crested Newts, Project LIFE05NAT/LT/000094 “Protection of European pond turtle and threatened amphibians in the North European lowlands”

Millesi E., Divjak A., Strauss, A., 2008 - Seasonal timing and pre-hibernation fattening in breeding and non-breeding European ground squirrels. In: Lovegrove, B.G., McKechnie,A.E. (eds): Hypometabolism in animals: hibernation, torpor and cryobiology: 289-294 Interpak Books, Pietermaritzburg.

Murariu D., 1979 - Contribution à la connaissance de la faune de mammifères des departaments d’Ilfov et de Teleorman (Roumanie) Travaux du Muséum Național d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, vol. XV: 549-511, Bucureşti.

Murariu D., 1987 - Aspecte faunistice şi ecologiceprivind mamiferele din nord-vestul României, Stud. Cerc. Biol. Ser. Biol. Anim., 38: 91-95.

Murariu D., 2005 -   Mammalia, în Botnariuc, Tatole, Cartea Roşe a Vertebratelor di  România, Bucureşti.

Murariu D., Torcea S, Andreescu I., 1982 -  Recherches sur les mammiferes de la Plaine Roumaine (entre la Ialomita et l'Olt). Travaux du Museum d’Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 24: 233-245, București.

Olsen Lars Henrik, 2012 -  Animalele și urmele lor. Editura MAST,  București

Petrache O., 1988 -  Studiul dinamicii populaţiilor de mamifere mici din sud-estul Olteniei (zona de hidroameliorare Sadova-Corabia) şi importanţa acestora în echilibrul naturii, rezumatul tezei de doctorat, Univiversitatea din Bucuresti.

Petrescu M., Dinu C., Radu A., Cuzic V., 2003 - The monitoring of the fluvial lakes from south-western Dobrogea, Stud.şi Cerc. Biol. , 8: 193-197 Universitatea din Bacău.

Phillips S. J., Anderson R. P., Schapire R. E., 2006 -  Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological modelling, 190(3), 231-259.

Pop D. A., Chițu, Z., 2013a - Landslides and Herpetofauna: a Preliminary Evaluation of Habitat Suitability. Travaux du Muséum Național d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 56(2), 205-219, București.

Pop D. A., Chițu Z., 2013b - Landslides and biodiversity conservation: the importance of an integrated approach. A case study: the Subcarpathian part of the Doftana watershed (Prahova County, Romania),. Revista de Geomorfologie,15.

Popescu A., 1972 -  Nourriture du suslik d’Europe (Citellus citellus L.) dans les conditions de la steppe et sylvosteppe en Dobroudja, Analele Univiversității Bucureşti, Biologie animală, An. XXI, pag. 89-93, București.

Popescu A., Murariu, D., 2001 -  Rodentia, Mammalia, Fauna României, Vol. XVI, Fascicula II, Editura Academiei Română, Bucureşti.

Popovici  M., 2005  -  Contributions in knowledge regarding the interspecific relations the dynamics and structure of populations of small mammals from the alfalfa crops of Botoșani district in year 2004, Simpozion stiinţific „Facultatea de Zootehnie”, Editura Univiversității de Stiinţe agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, „Ion Ionescu de la Brad”, 48: 851-856, Iași

Popovici M., 2006 -  Biodiversitatatea mamiferelor mici din diferite agroecosisteme din nordul Moldovei, România, teza de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Pricope F., Battes W., Ureche D., Stoica I., 2004 -  Metodologia de monitorizare a ihtiofaunei din bazinele acvatice naturale şi antropice: 27-34 Vasile Goldiş University Press, Arad..

Pyke C.R., Marty R.J., 2005  - Cattle grazing mediates climatechange impacts on ephemeral wetlands. Conserv. Biol., 19, 1619-1625.

Rannap R., Briggs L., 2006 - The Characteristics of Great Crested Newt Triturus cristatus Breeding Ponds. Project Report. “Protection of Triturus cristatus in the Eastern Baltic region”, LIFE2004NAT/EE/000070, Action A1, Tallinn

Schmutzer A.C., Gray M.J., Burton E.C., Miller D.L., 2008 - Impacts of cattle on amphibian larvae and the aquatic environment. Freshwater Biology 53: 2613-2625 doi:10.1111/j.1365-2427.2008.02072.x

Schnapp B., 1968 - The fauna micromammals from Valul-lui-Traian (Dobroudja) in the years 1958-1962, according to Asio otus (L.) Pellets. Travaux du Museum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”. vol. VIII, pars.II: 1045-1059, Bucureşti.

Schneider J. C., 1992 - Field evaluations of 230-V AC electrofishing on mortality and growth of warmwater and coolwater fish. North American Journal of Fisheries Management 12:253-256.

Sharber N. G., Carothers S. W., Sharber J. P., J. C. De Vos, Jr., House D. A., 1994 - Reducing electrofishing-induced injury of rainbow trout. North American Journal of Fisheries Management 14: 340-346.

Shcheglovitova M., Anderson R. P., 2013 - Estimating optimal complexity for ecological niche models: a jackknife approach for species with small sample sizes. Ecological Modelling, 269, 9-17.

Simionescu V., 1965 - Contribuţii la cunoaşterea sistematicii şi răspândirii geografice a faunei de rozătoare (Glires) din Moldova, Analele Stiinţifice ale Univiversității “Al. I. Cuza”,  seria nouă, Secţiunea II, Biologie,  Tomul XI, Fasc. 1: 127-141, Iași.

Simionescu V., 1970 - Cercetări privind dinamica populaţiei mamiferelor mici din câteva tipuri de biocenoze naturale din Moldova. Societatea de Stiinţe Biologice din R.S.R., Comunicări de zoologie: 289-304.

Søgaard B., Skov F., Pihl S., Nygaard B., Laursen K., Fredshavn J.R., Ejrnæs R., Clausen P., Bregnballe T., Madsen J., Baattrup-Pedersen A., Lauridsen T.L., Søndergaard M., Aude E., Riis-Nielsen T., Buttenschøn R.M., Møller P., Nielsen K.E., 2007 - Criteria for favourable conser vation status in Denmark. - Natural habitat types and species covered by the EEC Habitats Directive and birds covered by the EEC BirdS Directive. Național Environmental Research Institute, University of Aarhus. - NERI Technical Report 647: 92 pp. http://www2.dmu.dk/Pub/FR647.pdf

Specziár A., Tölg L., Bíró P., 1997 - A balatoni nádasok halállományának szerkezete. Állattani közlemények. 82: 109-116.

Strugariu A., Gherghel I., Huţuleac-Volosciuc M.V., Săhlean T.C., Sas I., Săhlean T.C., Puşcaşu C.M., 2006 - Preliminary data concerning the distribution of amphibian fauna in Suceava County (Romania). Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie 13: 39-47.

Tatole V., Iftime A., Stan M., Iorgu E., Iorgu I., Otel V., 2009 - Speciile de animale Natura 2000 din Romania,, Imperium Print,Bucuresti .

Telcean I., Bănărescu P., 2002 - Modifications of the fish fauna in the upper Tisa River and its southern and eastern tributaries. Ecological aspects of the Tisa River Basin. (eds. Sárkány-Kiss, E., Hamar, J.), pp. 179-185, TISCIA Monograph Series 6, Târgu-Mureş-Szeged-Szolnok.

Temple H., Cox N., 2009 - European red list of amphibians. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009.

Thompson K. G., Bergersen E. P., Nehring R. B., 1997-  Injuries to brown trout and rainbow trout induced by capture with pulsed direct current, North American Journal of Fisheries Management 17: 141-153.

Tuţă Al., Alexandri Al. V., 1955 - Rozătoarele dăunătoare agriculturii şi combaterea lor, Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti.

Vornicu B., Davideanu G., Davideanu A., 2006  - Data concerning the fish communities of the Moldova River (Romania), Acta Ihtiologica Romanica I., pp.: 293-304.

Vornicu B., 2009 - Cercetări privind ihtiofauna râului Moldova, Universitatea „AL. I. Cuză”, Facultatea de  Biologie, Catedra Zoologie-Ecologie, Teză de Doctorat, Iaşi.

Walker L. R., Shiels A. B, 2012 - Landslide ecology. Cambridge University Press.

***, 2004 - Plan de Management Sit Natura 2000, propunerea unui ghid metodologic, Twining Project Phare 2004/IB/EN - 03.

***, 2006 - Recomandări pentru planurile de management pentru situri Natura 2000 în România, Twining Project RO2006/IB/EN-02 Phase II.

*** -“Procesul de elaborare a planurilor de management pentru arii protejate din România” - manual și instrumente - elaborat de Michael R Appleton în cadrul proiectului „Managementul conservării biodiversității în România”-facilitare și asistență tehnică în schimbările instituționale, proiect al Băncii Mondiale numărul RO-GE-44176.

***, 2014 -Raport final al contractului ,,Realizarea studii de inventariere,  cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor, studiul amenințărilor și studiu socio-economic pentru ariile ROSCI0363 Râul Moldova între Onceni și Mitești, ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman, ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși”, în cadrul proiectului  “Managementul durabil al trei arii protejate situate pe Râul Moldova”, S.C. BIOME MANAGEMENT S.R.L.

***, 2014 - Structura planului de management și  recomandări de completare în scopul integrării respectivelor planuri de management în SINCRON şi Structura recomandată a datelor geospatiale ce fac parte integrantă din planul de management în scopul integrării respectivelor date în SINCRON” realizat în cadrul proiectului "Sistem integrat de Management și Conștientizare în România a Reţelei Natura 2000-SINCRON", proiect derulat de către Agentia Națională de Protectie a Mediului Mediului în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, disponibil online http://www.anpm.ro/proiect-sincron/-/asset_publisher/M5dL2rWIKHI6/content/structura-plan-de-management-date-geospatiale-nomenclatoare-sincron?_101_INSTANCEM5dL2rWIKHI6_

http://romanialutra.wordpress.com/despre-vidra/ http://carnivore.biodiversitate.ro/vidra

# 8. Anexe la planul de management

# Anexa nr. 1 la Planul de management - angajament bugetar

| ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși | Resurse Disponibile | Resurse necesare | Lipsa financiară |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Buget național | Surse internaționale | Surse private | Venituri proprii | TOTAL | Minim pentru implementare plan | Implementare optimă plan | Minim pentru implementare plan | Implementare optimă plan |
| Programe, obiective, acțiuni |  |  |  |  | Zile om | Fonduri | Zile om | Fonduri | Zile om | Fonduri | Zile om | Fonduri | Zile om | Fonduri |
| Program 1. Programul Managementul biodiversității și al peisajului |
| Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora |
| 1.1.1., 1.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 161.905 | 400 | 323.810 | 400 | 161.905 | 400 | 323.810 |
| Subtotal O.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 161.905 | 400 | 323.810 | 400 | 161.905 | 400 | 323.810 |
| Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor interes comunitar/național |
| 1.2.1, 1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 182.143 | 450 | 364.286 | 450 | 182.143 | 450 | 364.286 |
| Investitii |  |
| 1.2.1, 1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 |
| Subtotal O.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 242.143 | 450 | 454.286 | 450 | 242.143 | 450 | 454.286 |
| Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar/național |
| 1.3.1. 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10, 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13., 1.3.14., 1.3.15., 1.3.16., 1.3.17., 1.3.18., 1.3.19., 1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 364.286 | 900 | 728.571 | 900 | 364.286 | 900 | 728.571 |
| Investitii |  |
| 1.3.1. 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10, 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13., 1.3.14., 1.3.15., 1.3.16., 1.3.17., 1.3.18., 1.3.19., 1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 200.000 | 0 | 80.000 | 0 | 200.000 |
| Subtotal O.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 444.286 | 900 | 928.571 | 900 | 444.286 | 900 | 928.571 |
| Program 2. Vizitare, turism |
| Obiectiv specific 1: Facilitarea practicării unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului |
| 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 121.429 | 300 | 242.857 | 300 | 121.429 | 300 | 242.857 |
| Investitii |  |
| 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 300.000 | 0 | 200.000 | 0 | 300.000 |
| Subtotal O.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 321.429 | 300 | 542.857 | 300 | 321.429 | 300 | 542.857 |
| Program 3 Conștientizare și educație |
| Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului |
| 3.1.1, 3.1.,2, 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 121.429 | 300 | 242.857 | 300 | 121.429 | 300 | 242.857 |
| Investitii |  |
| 3.1.1, 3.1.,2, 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 150.000 |
| Subtotal O.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 221.429 | 300 | 392.857 | 300 | 221.429 | 300 | 392.857 |
| Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului |
| 3.2.1., 3.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 80.952 | 200 | 161.905 | 200 | 80.952 | 200 | 161.905 |
| Investitii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1., 3.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 100.000 | 0 | 80.000 | 0 | 100.000 |
| Subtotal O.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160.952 | 200 | 261.905 | 200 | 160.952 | 200 | 261.905 |
| Program 4 Management și administrare |
| Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ariei protejate |
| 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4, 4.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 121.429 | 300 | 161.905 | 300 | 121.429 | 300 | 161.905 |
| Investitii |  |
| 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4, 4.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.600.000 |
| Subtotal O.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.521.429 | 300 | 1.761.905 | 300 | 1.521.429 | 300 | 1.761.905 |
| Obiectiv specific 2: Personal, conducere, coordonare, administrare |
| 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 263.095 | 650 | 485.714 | 650 | 263.095 | 650 | 485.714 |
| Subtotal O.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 263.095 | 650 | 485.714 | 650 | 263.095 | 650 | 485.714 |
| Obiectiv specific 3: Instruiri, documente strategice de planificare, rapoarte |
| 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.8., 4.3.9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 182.143 | 450 | 364.286 | 450 | 182.143 | 450 | 364.286 |
| Investitii |  |
| 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.8., 4.3.9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 |
| Subtotal O.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 282.143 | 450 | 564.286 | 450 | 282.143 | 450 | 564.286 |
| Total general cheltuieli 5 ani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 3.618.810 | 3.950 | 5.716.190 | 3.950 | 3.618.810 | 3.950 | 5.716.190 |
| Total investiții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.940.000 | 0 | 2.540.000 | 0 | 1.940.000 | 0 | 2.540.000 |
| Total general cu investiții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 3.618.810 | 3.950 | 5.716.190 | 3.950 | 3.618.810 | 3.950 | 5.716.190 |

# Anexa nr. 2 la Planul de management - harta localizării ariei protejate

# Anexa nr. 3 la Planul de management - harta cu limitele ariei protejate și unitățile administrativ-teritoriale

# Anexa nr. 4 la Planul de management - harta geomorfologică

# Anexa nr. 5 la Planul de management - harta geologică

# Anexa nr. 6 la Planul de management - harta hidrologică

# Anexa nr. 7 la Planul de management - harta solurilor

# Anexa nr. 8 la Planul de management - harta peisajului

# Anexa nr. 9 la Planul de management - harta obiectivelor de infrastructură și construcții

# Anexa nr. 10 la Planul de management - harta patrimoniului cultural

# Anexa nr. 11 la Planul de management - harta utilizării terenurilor

# Anexa nr. 12 la Planul de management - harta tipurilor de proprietate ale terenurilor

# Anexa nr. 13 la Planul de management - harta formelor de administrare ale terenurilor

# Anexa nr. 14 la Planul de management - hărți de distribuție pentru speciile de interes conservativ

# Anexa nr. 15 la Planul de management - hărți ale presiunilor - impacturi trecute și prezente

# Anexa nr. 16 la Planul de management - hărți ale amenințărilor - impacturi viitoare previzibile